Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dotycząca planowanej inwestycji polegającej na budowie chlewni oraz obiektu rezerwowego,  budowie zbiorników na wody gnojowe oraz płyty obornikowej w gospodarstwie rolnym w Dąbrówce gm. Borek Wlkp (dz. nr 34/5).

Inwestor – Sławomir Mróz, ul. Zdzieska 35, 63-810 Borek Wlkp.

l. Rodzaj, skala   i  usytuowanie przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną:

- chlewnia o powierzchni  60 x 32 m

- obiekt rezerwowy o powierzchni  60 x 32 m

- płyta obornikowa o powierzchni  30 x 32 m

- zbiornik na wody gnojowe o powierzchni  7 x 16 x 2,5 m

Wielkość obiektu ma na celu zapewnienie dobrostanu dla planowanej  hodowli trzody chlewnej.  Obiekt rezerwowy nie będzie w chwili obecnej wykorzystywany.

Planowany stan hodowli po wybudowaniu obiektu poniżej 210 DJP.

- warchlaki  		- poniżej 1000 szt x 0,07 – poniżej 70 DJP

- tuczniki			- poniżej 1000 szt x 0,14 – poniżej 140 DJP

Technologia projektowanego obiektu – głęboka ściółka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami)  planowaną budowę należy zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 90 lit. a.

Podstawą działalności gospodarstwa jest produkcja żywca wieprzowego.

Działka w najbliższym otoczeniu sąsiaduje z działkami nr 40/3 o pow. 3,3808 ha i 40/2 o pow. 2,7417 ha będące własnością Mróz Spółka Akcyjna, ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wlkp. oraz działkami nr 27 (droga krajowa nr 12 w administracji GDDKiA Poznaniu), dz. nr 38 – droga gminna – gmina Borek Wlkp.), dz. nr 33 droga powiatowa administrowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Planowane do wykonania obiekty są obiektami nowymi. Usytuowane one będą na działce nr 34/5 w Dąbrówce, obręb Dąbrówka, gm. Borek Wlkp. Działka należy do p. Sławomira Mroza (w załączeniu wypis z rejestru gruntów). Stanowią ją grunty orne klasy IIIa, IVa i V, łączna powierzchnia 16,1220 ha. Zagroda przyłączona będzie do sieci energetycznej, wodociągowej.

3. Rodzaj technologii

1. Zaprojektowano budowę chlewni  w systemie ściołowym (głęboka ściółka).

System chowu warchlaków.

Warchlaki są odstawione od loch po około czterech tygodniach (waha się od 3 do 6 tygodni), zaraz po tym jak trzymane są w małych grupach. Następnie warchlaki przebywają w grupach od 8 do 12 sztuk w osobnych kojcach do osiągnięcia 30 kg wagi.

System chowu tuczników.

Przeciętnie 30 kilogramowe świnie (25-30 kg) są przenoszone do oddzielnych kojców, aby podrosnąć i osiągnąć wagę handlową. Często warchlaki (o wadze 30-40 kg) hoduje się oddzielnie od tuczników (od 40 kg wzwyż), ale pomieszczenia są identycznej konstrukcji. Pomieszczenia dla warchlaków i tuczników są bardzo podobne.

2.Obsługa  - w zależności od potrzeb przewiduje się zatrudnienie pracowników najemnych

3.Magazynowanie wody gnojowej w szczelnych zbiornikach bezodpływowych  opróżnianych beczkowozami zlokalizowanych pod płytą obornikową.

4.Zadawanie pasz treściwych mechanicznie.

5.Pojenie automatyczne za pomocą poideł smoczkowych zamontowanych w kojcach.

6.Wentylacja grawitacyjna, nawiew otworami osiatkowanymi w ścianach osłonowych umieszczonymi pod parapetem, wywiew wywietrzakami dachowymi typu A i wywietrzakami kalenicowymi. Regulacja wentylacji poprzez ruchome kotary przymykające wielkość nawiewu. Wentylacja zapewnia wymaganą wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach zarówno w porze zimowej jak i letniej. Nawiew powietrza zewnętrznego nie odbywa się bezpośrednio na zwierzęta, a otwory nawiewne rozmieszczone będą równomiernie

7.Pomieszczenie dla sztuk wymagających izolacji zlokalizowano w budynku stanowiącym rezerwę techniczną.

8.W planowanej zabudowie wydzielone jest miejsce na gromadzenie sztuk padłych do czasu odbioru przez wyspecjalizowane jednostki (w budynku stanowiącym rezerwę techniczną) .

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się alternatywnych wariantów przedsięwzięcia Projektowane działania podjęte przez inwestora mają na celu zapewnienie dobrostanu dla trzody chlewnej także prawidłowe przechowywanie i zagospodarowanie obornika oraz wód gnojowych.  powstających przy składowaniu obornika. Planowane usytuowanie chlewni jest optymalne jeżeli chodzi o oddalenie od zabudowy mieszkalnej w tym budynków mieszkalnych i innej zabudowy na działkach sąsiednich, gdzie również prowadzona jest hodowla trzody chlewnej.

5. Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów,  paliw oraz energii w skali roku

- wykorzystanie wody  -  4380 m3

Konsumpcja wody przez tucznika na kg karmy zmniejsza się z wiekiem, ale ponieważ wraz z żywą wagą rośnie dzienna dawka pokarmu, to bezwzględna ilość skonsumowanej wody jest wyższa.

- pasze treściwe – 520 ton

Sposób żywienia i skład pokarmu dla świń, zależy od żywej wagi i etapu produkcji. Jest różnica pomiędzy karmieniem młodych loch, prośnych loch, karmiących oraz prosiąt, warchlaków, tuczników. Całkowita ilość pokarmu, skonsumowana w okresie wzrostu i przyrostu wagi, zależy od rasy hodowlanej, stopnia konwersji pokarmu, dziennych przyrostów długości okresu tuczenia i końcowej żywej wagi.

Świnie o wadze 25 kg potrzebują 260 kg pokarmu do osiągnięcia żywej wagi 110 kg. Oczywiście ważna jest wartość pokarmowa pożywienia. Musi ona zaspokoić dzienne zapotrzebowanie dla przyrostu wagi.

- energia elektryczna – 87 600 kWh

Pobór wynosi ok. 10 kWh

- olej napędowy       -  6500  l

Używany jest w paszowozach, pojazdach transportowych wywożących obornik, wody gnojowe itp.

- słoma – ok. 102 kg/szt/rok (rocznie ok. 200 ton)

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Wody gnojowe, płyta obornikowa.

W gospodarstwie występowały będą wyłącznie wody gnojowe i obornik. W związku z tym, że teren znajduje się na OSN zaplanowano usuwanie obornika co 4 miesiące

Przy określaniu  pojemności zbiorników na gnojówkę  brano pod uwagę maksymalną przewidywaną obsadę utrzymywanych w gospodarstwie  zwierząt. Wody gnojowe powinny być magazynowana przez ten czas w szczelnych zbiornikach zlokalizowanych pod płytę obornikową. Ilość wód gnojowych w skali roku wynosi ok. 540 m3 (wywóz 2 razy w roku.

Dla planowanej hodowli wymagana jest płyta  obornikowa o pow. 735 m2. Zaplanowana jest budowa płyty o wymiarach 30x32 m.

Zgodnie z dyrektywą azotanową oraz dobrą praktyką rolniczą stosowanie nawozów organicznych w postaci  gnojówki i niewielkiej ilości gnojowicy nie powinno przekroczyć 170 kG N/ha.

Ścieki opadowe

Ścieki opadowe pochodziły będą w pierwszej kolejności z powierzchni zadaszonych. Wprowadzane będą do stawu na działce nr 40/2. Nie wymagały będą oczyszczenia.

Po utwardzeniu i skanalizowaniu terenu (placów manewrowych, dróg) konieczne będzie zastosowanie urządzeń oczyszczających. Dla wszystkich wód opadowych i roztopowych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ilość ścieków z powierzchni zadaszonych wynosiła będzie w skali roku ok. 1900 m3.

Ścieki bytowe

Odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i dalej do zbiorników bezodpływowych na terenie działki nr 40/3 będące własnością Mróz Spółka Akcyjna, ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek. Ilość ścieków około 32 m3/rok.

Zagospodarowanie odpadów

Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i zabierane przez służby komunalne.

Upadki - sztuki padłe - zabierane są z gospodarstwa przez wyspecjalizowaną jednostkę utylizacyjną. Do przechowywania padliny na czas do jej zabrania przez w/w jednostkę przewiduje się szczelne pomieszczenie w budynku rezerwowym.

7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie są one dotrzymane. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji Dz. U Nr 87 póz. 796 z 2002r. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których określa się wyniki pomiarów dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji podano w załączniku do w/w Rozporządzenia. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r Dz.U. Nr.l póz. 12 z 2003.

Hałas

Rzeczywisty zasięg oddziaływania źródeł hałasu zależy od szeregu charakterystycznych cech terenu, takich jak: rodzaj i ukształtowanie powierzchni terenu, prędkość i kierunek wiatru,

temperatura i wilgotność powietrza oraz występowanie przegród urbanistycznych lub ekranów. Należy przy tym zauważyć, że obok obniżenia hałasu w funkcji odległości/ następuje zjawisko tłumienia dźwięków, tj. pochłanianie energii akustycznej zależnie od temperatury powietrza i wilgotności. W wyniku ruchu powietrza w warstwie przyziemnej fale dźwiękowe z wiatrem kładą się ku ziemi, a pod wiatr odchylają ku górze, tworząc tzw. strefę cienia akustycznego. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu rośnie wraz z temperaturą. Przy normalnym rozkładzie temperatur / temperatura maleje wraz ze wzrostem wysokości / promienie dźwiękowe ulegają odchyleniu od powierzchni ziemi i w pewnej odległości od źródeł dźwięku /w zależności od wielkości gradientu/ tworzy się strefa cienia. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wartość poziomu dźwięku jest pochłaniająca lub odbijająca powierzchnia terenu. Pochłanianie dźwięku przez przegrody naturalne zależy od charakteru powierzchni, na której fale dźwiękowe się rozchodzą. Jeżeli ta powierzchnia będzie doskonale gładka i odbijająca, to fale dźwiękowe będą przenoszone bez dodatkowego tłumienia. Zjawisko rozpraszania i pochłaniania dźwięków, korzystne dla ucha ludzkiego zależy od chropowatości podłoża oraz jego dźwiękochłonności W przypadku gruntu wzrasta przy pokryciu trawą lub drzewami. Tłumienie fal odbitych przez podłoże powoduje znaczne obniżenie poziomu hałasu.

Źródłem hałasu na terenie gdzie pobudowany zostanie obiekt będą przede wszystkim urządzenia pracujące w trakcie budowy i środki transportowe.

Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych / zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa/ dla pojazdów „ciężkich i lekkich" wynosi. Moc akustyczna L /dB/

operacja                  Pojazdy ciężkie     Pojazdy Lekkie

Start                           105                            100

Jazda                         101,5                           99,5

Hamowanie               111,0                           98,0

Do wstępnych obliczeń sumarycznego poziomu dźwięku wykorzystano wzór znajdujący szerokie zastosowanie w prognozowaniu poziomu hałasu Przy założeniu emisji hałasu z urządzeń wentylacyjnych, środków transportowych, można stwierdzić, że poziom dźwięku na terenie najbliższej zabudowy zagrodowej nie powinien przekroczyć 45 - 50 dB zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.  Dz.U. Nr 178 póz. 1841 tab. l

Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem nie przekroczy w porze dnia 55 dB a w porze nocnej 45 dB tab. l poz. 3d.  Dodatkowo w celu wytłumienia hałasu oraz substancji odorowych od strony działek sąsiednich zostanie posadzona zieleń z drzew iglastych cały rok zielonych.

W okresie realizacji inwestycji korzystanie ze środowiska w zakresie emisji hałasu może ulec zwiększeniu w stosunku do etapu eksploatacji. Związane będzie to z typowymi robotami ziemnymi, wykonywaniem uzbrojenia podziemnego, czy pracami budowlanymi.

Zwiększona uciążliwość hałasowa wynikać będzie z pracy maszyn budowlanych, sprzętu wykonującego roboty ziemne i innych urządzeń zastosowanych podczas budowy. Będzie to jednak emisja chwilowa (niezorganizowana).

Reasumując można stwierdzić, że przy projektowanej wielkości  budynku inwentarskiego nie powinno być nadmiernego zagrożenia akustycznego dla środowiska, dopuszczalne normy nie powinny być przekroczone.

Gospodarka odpadami

Podstawowym uregulowaniem prawnym w zakresie gospodarki odpadami jest ustawa z dniu 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności jednak ustala zasady zapobiegania powstawania odpadów, ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.

## Rodzaje i klasyfikacja odpadów

W czasie procesu hodowlanego na terenie gospodarstwa rolnego powstają odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne.

Klasyfikację odpadów dokonano poniżej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów.

## Odpady niebezpieczne

W grupie odpadów zaliczanych do niebezpiecznych na terenie gospodarstwa rolnego powstają następujące odpady:

- lampy fluorescencyjne kod   16 02 13 w ilości do 15 szt. w skali roku przekazywane do utylizacji (ok. 0,005 Mg/rok).

- sorbenty, szmaty ścierki itp. kod 15 02 02 w ilości ok. 0,050 Mg w skali roku.

Sprzęt serwisowany będzie w punktach obsługi sprzętu rolniczego.

## Odpady inne niż niebezpieczne

Natomiast w grupie odpadów zaliczanych do innych niż niebezpieczne na terenie gospodarstwa rolnego powstają odpady:

- osady z dezynfekcji i czyszczenia        kod   02 01 01

- zwierzęta padłe i ubite z konieczności    „    02 01 82

- zmieszane odpady z budowy                „   17 09 04

- nie segregowane odpady komunalne           „   20 03 01

Skład chemiczny i wielkość odpadów

Lampy fluorescencyjne tzw. świetlówki są to lampy elektryczne mające kształt rur o średnicy 20-40 mm i dł. od kilkudziesięciu centymetrów do 1,50 m Rura wypełniona jest parami rtęci i argonu, a źródłami świecenia jest promieniowanie widoczne emitowane przez warstwę luminoforu / składnik fosforowy/ pokrywającego wewnętrzną powłokę rury. Emisja ta wywołana jest promieniowaniem nadfioletowym powstającym w wyniku wyładowań elektrycznych w oparach rtęci i argonu. Rtęć należy do grupy metali ciężkich, występuje w świetlówkach w ilości c-ka 60-100 ppm Każdy milion lamp fluorescencyjnych dostarcza więc do środowiska c-ka 20 kg tego niebezpiecznego pierwiastka ( w miarę możliwości zastosowane będą lampy bezrtęciowe).

Osady z dezynfekcji i czyszczenia

Odpady tej grupy powstawać będą w pomieszczeniach inwentarskich w wyniku przeprowadzanych prac związanych z myciem czyszczeniem i dezynfekcją. Część wody używanej do mycia pomieszczeń spłynie do pomieszczeń hodowlanych i zostanie wchłonięta przez ściółkę, natomiast pozostała część, w postaci osadu zostanie usunięta mechanicznie razem z obornikiem. Osady składać się będą z resztek odchodów, paszy, piasku itp. Stosowane do dezynfekcji środki są w 100% biodegradowalne.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

W skład odpadów tej grupy wchodzić będzie padlina, czyli zwierzęta padłe lub ubite z konieczności podczas trwania całego cyklu produkcyjnego. Padlina powstająca ewentualnie w gospodarstwie musi być właściwie zagospodarowana lub unieszkodliwiona przez utylizację aby nie stanowiła lokalnego zagrożenia środowiska przyrodniczego /odbiór przez specjalistyczny zakład utylizacyjny/ Odpady w postaci zwierząt padłych oraz ubitych z konieczności nie powinna przekroczyć 0,5 % w skali roku. Odpady z padłych i ubitych zwierząt należy przekazywać na bieżąco do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych z którymi rolnik będzie miał zawartą umowę.

## Zmieszane odpady z budowy

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, takich jak roboty ziemne murarskie, instalacyjne.

Rodzaj odpadów : nadmiar ziemi z wykopów, kawałki materiałów budowlanych, wyschnięta zaprawa, odpady stalowe, taśmy do pakowania materiałów budowlanych kawałki drewna, tworzyw sztucznych, wełny mineralnej, styropianu, papy opakowania po materiałach budowlanych itp. Zmieszane odpady z budowy wystąpią jednorazowo w ilości c-ka 30 m3 i po zakończeniu cyklu budowlanego zostaną wywiezione na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

# Niesegregowane odpady komunalne

Odpady te powstawać będą w pomieszczeniach użytkowanych przez pracowników gospodarstwa na cele socjalne. Ze względu na swój skład i charakter będą one podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych czyli składać się będą z resztek jedzenia, zużytego papieru, zmiotek, zużytych opakowań, blaszanych, szklanych, z tworzyw sztucznych i innych powstających w wyniku utrzymania czystości i porządku w tych pomieszczeniach. Niesegregowane odpady komunalne które wytwarzane będą systematycznie w ilości c-ka 0,5 m3 miesięcznie magazynowane będą w szczelnych kontenerach dostarczonych przez odbiorcę odpadów komunalnych.

Odpady po opakowaniach lekarskich i zużytych instrumentach lekarskich będą zabierane przez lekarzy i inseminatorów obsługujących gospodarstwo każdorazowo po zakończonym zabiegu.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i negatywnego oddziaływania na środowisko

Rodzaj prowadzonej działalności tzn. hodowla trzody chlewnej nie daje możliwości wyeliminowania powstawania odpadów. Natomiast ograniczenie ilości odpadów możliwe jest tylko do niektórych rodzajów odpadów. Ograniczenie między innymi wytwarzanych odpadów w postaci zużytych lamp fluorescencyjnych możliwe jest poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych o wydłużonym czasie działania. Utrzymanie prawidłowych warunków zoohigienicznych , a przez to dobrostanu trzody, gwarantuje natomiast zmniejszenie ilości padłych i ubitych sztuk z konieczności. Sposobem zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadowej może być między innymi monitorowanie procesu technologicznego poprzez ewidencjonowanie odpadów. Posiadacz odpadów jest bowiem zobowiązany do prowadzenia zgodnie z przepisami - Prawa ochrony środowiska - ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, oraz sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów i sposobie gospodarowania nimi.

Sposoby gospodarowania odpadami

W gospodarce odpadami można wyodrębnić zagadnienia związane z:

- zbieraniem odpadów

- transportem odpadów

- odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

Zbieranie odpadów

Przez zbieranie odpadów rozumie się każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. Powstające w wyniku działalności gospodarstwa odpady będą przetrzymywane w celu przygotowania poszczególnych partii odpadów do wywozu. Zbieranie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny. Lampy fluorescencyjne należy magazynować w opakowaniach zabezpieczających przed ich zniszczeniem /stłuczeniem/ w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa, niedostępnym dla osób postronnych. Zwierzęta padło i ubite przeznaczone do konfiskaty poprzez utylizację powinny być gromadzone do czasu wywozu / przez krótki czas/ w szczelnym kontenerze, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa lub w budynku rezerwowym.  Zmieszane odpady z budowy - w wydzielonym miejscu na placu budowy. Teren magazynowania pojemników z odpadami powinien być utwardzony.

Transport odpadów

Odpady powstające w wyniku działalności hodowlanej w gospodarstwie rolnym transportowane będą przez odbiorców odpadów. Odbiorcy odpadów muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsca ich powstania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania musi odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Miejsce i sposób magazynowania

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Celem magazynowania będzie zebranie odpowiedniej partii odpadów do transportu. Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów komunalnych tzn. zmieszane odpady opakowaniowe, zmieszane odpady z budowy, oraz nie segregowane odpady komunalne nie mogą być magazynowane dłużej niż przez okres jednego roku, a odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania, tzn. lampy fluorescencyjne nie mogą być magazynowane dłużej niż przez okres trzech lat. Wyżej wymienione okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadów . Natomiast pozostałe odpady, tzn. zwierzęta padłe lub ubite z konieczności muszą być odbierane na bieżąco.

Ewidencja odpadów

Wytwórca odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji obrotu odpadami.

Substancje odorowe.

Pod względem zapachowym najbardziej uciążliwe są substancje odorowe pochodzące z budynków inwentarskich  i zbiorników na wody gnojowe oraz płyty obornikowej. Uciążliwość ta zależy od odległości od sąsiadów i topografii terenu, liczby i rodzaju zwierząt, przeważającego kierunku wiatrów w stosunku do zabudowy mieszkalnej, typu i wielkości zbiorników na gnojowicę , sposobu żywienia zwierząt

Podstawą w ograniczeniu rozprzestrzeniania się przykrych zapachów jest utrzymanie na wysokim poziomie czystości i higieny w pomieszczeniach inwentarskich i ich otoczeniu. Koniecznym wyposażeniem tych pomieszczeń są sprawnie działające urządzenia wentylacyjne, które będą utrzymywały temperaturę i wilgotność powietrza, oraz koncentrację gazów na poziomie zapewniającym dobre samopoczucie i zdrowie zwierząt.

System wentylacyjny w budynkach inwentarskich, oraz miejsce wyprowadzenia wylotów /im wyżej tym lepiej/ z budynku wpływa na stopień rozproszenia nieprzyjemnych zapachów wydostających się z pomieszczeń inwentarskich.

Największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzenia odchodów zwierzęcych. Zapach ten może być wyczuwalny na dużą odległość w zależności od rodzaju odchodów, warunków pogodowych i użytego sprzętu. Aby ograniczyć wydzielanie substancji odorowych w czasie mieszania wody gnojowej przy otwartym zbiorniku należy mieszać ją bezpośrednio przed opróżnieniem zbiornika.

Należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru w stosunku do sąsiadujących budynków mieszkalnych.

Wody gnojhowe i obornik należy najlepiej wywozić na pole w czasie pochmurnej pogody. Nie  należy dopuszczać do przeładowania roztrząsaczy obornika lub przepełnienia  beczkowozów, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie dróg w czasie transportu na miejsce przeznaczenia.

Ścieki opadowe

Ścieki opadowe pochodziły będą w pierwszej kolejności z powierzchni zadaszonych. Wprowadzane będą do stawu na działce nr 40/2. Nie wymagały będą oczyszczenia.

Po utwardzeniu i skanalizowaniu terenu (placów manewrowych, dróg) konieczne będzie zastosowanie urządzeń oczyszczających. Dla wszystkich wód opadowych i roztopowych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ilość ścieków z powierzchni zadaszonych wynosiła będzie w skali roku ok. 1900 m3.

Ścieki bytowe

Odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i dalej do zbiorników bezodpływowych na terenie działki nr 40/3 będące własnością Mróz Spółka Akcyjna, ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek. Ilość ścieków około 32 m3/rok.

8. Obszary podlegające ochronie  ustanowione na podstawie ustawy o  ochronie przyrody.

#### Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Rejon przedsięwzięcia znajduje się na granicy  Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu powołanego w 1992 roku. Obszar ten wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu zawiera w sobie niemal cały potencjał lasów i większość użytków zielonych gminy. Za jego ochroną przemawiają też występujące tu zbiorniki wód podziemnych oraz znaczny udział gruntów przepuszczalnych sprzyjających infiltracji zanieczyszczeń.

Na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowości Stary Gostyń znajduje się jedyny w gminie rezerwat przyrody "Torfowisko źródliskowe w Starym Gostyniu" o powierzchni 3,58 ha utworzony w 1963r. Torfowisko leży w rynnie polodowcowej, do której po głębiej położonej warstwie nieprzepuszczalnych iłów spływa z sąsiednich stoków woda bogata w związki wapnia. W rezerwacie występuje około 250 gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych z typowo wykształconym zespołem situ tępokwiatowego i jego ogniwami sukcesyjnymi. Do rzadkich i bardzo rzadkich roślin należą:

- marzyca ruda,

- sit tępokwiatowy,

- turzyca Davalla,

- turzyca dwupienna,

- lipiennik Loesela,

- pływacz drobny,

- pływacz pośredni,

- tłustosz pospolity,

- ponikło skąpokwiatowe.

Dobrze wykształcona jest też warstwa mszysta, w której występują między innymi reliktowe gatunki glacjalne i gatunki wapieniolubne. Rezerwat posiada też ciekawą i urozmaiconą faunę. Ma on wyjątkowe znaczenie dla nauki i należy do rzędu najcenniejszych obiektów przyrodniczych Wielkopolski. Ze względu na dużą odległość od obiektów cennych przyrodniczo nie będzie występowało oddziaływanie przedsięwzięcia.

Ponadto w latach 1954-1996 uznano 20 obiektów przyrodniczych za pomniki przyrody. Z reguły są to pojedyncze drzewa, rzadziej grupy drzew, z jednym wyjątkiem (lipa w Dusinie) są to dęby. W jednym przypadku za pomnik uznano wszystkie drzewa w parku w Kosowie. W dwóch przypadkach (Czajkowo i Tworzymirki) za pomnik uznano głazy narzutowe.

Ochronie podlegają też trzy parki miejskie w Gostyniu oraz wiejskie w Kosowie, Krajewicach, Goli, Dusinie, Czachorowie, Osowie, Ziółkowie, Witoldowie i Tworzymirkach.

Rozległy obszar na terenie gminy zajmuje Gostyński Główny Zbiornik Wód Podziemnych wymagający najwyższej ochrony. Ochronie podlegają też obszary występowania udokumentowanych złóż surowców. Na terenie gminy dotyczy to złóż torfu oraz piasków i żwirów.

Obszar Natura 2000.

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi w/w programem.

Planowaną inwestycje od najbliższych obszarów objętych programem natura 2000 dzielą odpowiednio odległości ok. 30 km Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oraz ok. 35 km. Zbiornik Wonieść PLB300005.

Obszary specjalnej ochrony siedlisk:

PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie – głównym walorem obszaru są cenne kompleksy łąkowo – torfowiskowe z bogatą florą higrofilną, kalcyfilną i halofilną, skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski. Na obszarze zidentyfikowano 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar w całości położony na terenie Krzywińsko – Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszary specjalnej ochrony ptaków:

PLB300005 Zbiornik Wonieść – zbiornik wodny (777 ha obszar maksymalny, 12,8 km długi, 200 – 300 m szeroki) powstały w wąskiej dolinie Wonieści, na obszarze zajętym dawniej przez pięć jezior. Obszary przyległe stanowią mozaikę lasów, pól uprawnych i łąk. Prowadzona jest tu intensywna gospodarka rolna. Podmokłe lasy i trzcinowiska zostały zniszczone, kiedy dolina została zatopiona przy wypełnianiu zbiornika. Zbiornik stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej E35. wystepuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Stwierdzono gniazdowanie 131 gatunków ptaków, w okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 2 % krajowej populacji gęgawy, co najmniej 1 % populacji innych gatunków, np.: podgorzałka, rybitwa białowąsa, krakwa, kropiatka, sieweczka rzeczna i inne. W Drzeczkowie stwierdzono występowanie żółwia błotnego.

Występują następujące formy ochrony:

Rezerwat Przyrody – ostoja żółwia błotnego,

Potencjalnym zagrożeniem zarówno dla obszaru PLH300014, jak i dla obszaru PLB300005 jest intensyfikacja gospodarki rolnej (nawożenie sztucznymi nawozami – zanieczyszczenie wód) i zmiana stosunków wodnych (modyfikowanie funkcjonowania wód).

Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych, planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne.

Jak wykazuje niniejsza Informacja o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza teren wyznaczony przez planowane ogrodzenie, a tym samym nie dotyczy obszarów chronionych programem Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy O ochronie przyrody z 2004 roku..

9. Możliwe  transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Brak skutków transgranicznych realizacji inwestycji.

Planowane obiekty nie zostały zlokalizowane w obszarze przygranicznym. Uciążliwe oddziaływania mogę mieć  charakter lokalny, ograniczający się głównie do obszaru inwestycji.

Brak jest danych dotyczących istnienia na terenie objętym inwestycją obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. Nie ma też informacji o prowadzeniu na tym terenie prac wykopaliskowych. Z punktu widzenia ochrony dóbr materialnych i dziedzictwa kultury inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Opracowal: