Borek Wlkp., dnia 27.04.2009r.

OŚGK 7624/2/2009

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), § 3 ust.1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) oraz art.104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Biedrzyckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stolarni z lakiernią
i po zasięgnięciu opinii Starosty Gostyńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzasadnienie

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) -  Pan  Dariusz Biedrzycki zamieszkały w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp. nr 33 zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stolarni z lakiernią w Borku Wlkp.

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem znajdującym się na liście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz.2573 ze zm.) w § 3 ust. 1 pkt. 46 przewidzianym
do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej :

- w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 w. c ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko - Starosta Gostyński postanowieniem z dnia 23. 03. 2009r. nr OR.7633-10/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyniu w opinii sanitarnej z dnia 26. 03. 2009r. nr NS-71/2-9/09 stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wniosek Pana Dariusza Biedrzyckiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie Starosty Gostyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
i odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stolarni z lakiernią w Borku Wlkp.,  uwzględniono łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.  nr 199, poz. 1227).

W szczególności stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane
na obszarach objętych ochroną, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia
(nie wywoła konfliktów społecznych), ani obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, że oddziaływania będą miały charakter i zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy).

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, nie będą wykorzystywane zasoby naturalne, a ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie znikome.

Stąd, mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w art. 72  ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki :

- Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują za dowodem doręczenia:

- Dariusz Biedrzycki

ul. Powstańców Wlkp. 33

63-810 Borek Wlkp.

Do wiadomości :

1.  Starosta Gostyński

ul. Wrocławska 256,  63-800  Gostyń

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Wrocławska 8 ,  63-800 Gostyń

3.  a/a

Załącznik  Nr 1

do decyzji nr OŚGK 7624/2/2009

z dnia 27.04.2009r.

Charakterystyka  przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega budowie na działce nr 492 dwóch budynków technologicznych stolarni wraz z zapleczem socjalnym oraz magazynem i lakiernią.

Planowana budowa ma na celu rozbudowanie istniejącego i funkcjonującego zakładu stolarskiego wyposażonego w typowe maszyny stolarskie ze specjalnością wytwarzania trumien o część przeznaczoną do obróbki stolarskiej maszynowej
i wykończeniowej wytwarzanych produktów oraz części socjalne i magazynowe. Budynek z przeznaczeniem na obróbkę maszynową zostanie wyposażony głównie w maszyny
i urządzenia obecnie wykorzystywane w procesie produkcji.

Rozbudowa zakładu będzie zlokalizowana w m. Borek Wlkp. na posesji przy
ul. Powstańców Wlkp. na działce oznaczonej nr 492 należącej do inwestora. Zakład obejmował będzie:

- budynek stolarni I z przeznaczeniem na maszynową obróbkę drewna, montaż

elementów i część socjalną,

- budynek stolarni II z przeznaczeniem na obróbkę wykończeniową, lakierowanie

oraz część socjalną.

- Budynek stolarni zostanie usytuowany w części południowo-wschodniej działki
w sąsiedztwie posesji nr 494, działka nr 492.

Technologia zakładu oparta jest o tradycyjne maszyny i urządzenia stolarskie.

Załącznik  Nr 2

do decyzji nr OŚGK 7624/2/2009

z dnia 27.04.2009r.

# INFORMACJA ŚRODOWISKOWA

Dla :budowy stolarni z lakiernią

# Inwestor: Dariusz Biedrzycki

# Borek Wlkp

# ul. Powstańców Wlkp nr. 33

## Informacje zgodna z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r Dz.U z 2008 nr. 199 poz. 1227 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

## Dotycząca planowanej inwestycji polegającej na budowie zakładu stolarskiego z lakiernią działce nr. 492 w Borku Wlkp przy ul. Powstańców stolarskiego z lakiernią

Zawartość dokumentacji:

- rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Opis

Informacja dotyczy planowanej inwestycji budowlano-technologicznej zamierzonej do zrealizowania na terenie zakładu branży stolarskiej w miejscowości Borek Wlkp

1) Inwestorem jest:Dariusz Biedrzycki zam. Borek ul. Powstańców Wlkp 33

Planowana inwestycja polega na:

- Budowie na działce 492 stolarni z lakiernią

1) rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,

Rodzaj przedsięwzięcia to budowa  zakładu stolarskiego polegająca na:

- Budowie na działce 492 dwóch budynków technologicznych stolarni wraz z zapleczem socjalnym oraz magazynem. i lakiernią

Planowana budowa ma na celu rozbudowanie istniejącego i funkcjonującego zakładu stolarskiego wyposażonego w typowe maszyny stolarskie ze specjalnością wytwarzania trumien o część przeznaczoną do obróbki stolarskiej maszynowej i wykończeniowej wytwarzanych produktów oraz części socjalne i magazynowe. Budynek z przeznaczeniem na obróbkę maszynową zostanie wyposażony głównie w maszyny i urządzenia obecnie wykorzystywane w procesie produkcji.

Rozbudowa zakładu będzie zlokalizowana w m. Borek Wlkp na posesji przy ul.Powstańców  na działce oznaczonej nr 492 należącej do inwestora. Zakład obejmował będzie:

- budynek stolarni I z przeznaczeniem na maszynową obróbkę drewna, montaż elementów i część socjalną,

- budynek stolarni II z przeznaczeniem na obróbkę wykończeniową, lakierowanie oraz część socjalną.

Budynki zostaną usytuowane:

- budynek stolarni zostanie usytuowany  w części południowo-wschodniej działki w sąsiedztwie posesji nr 494, działka nr 492

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,

Zakład będzie zlokalizowany w m. Borek Wlkp na terenie posesji przy ul.Powstańcówa na działce oznaczonej nr 492 należącej do inwestora. Zakład obejmował będzie:

- budynek stolarni I o powierzchni ok. 500 m2, kubatorze 2000 m3 (w tym część socjalna ok. 100m2)

Budynki zakładu powstaną w terenie obecnie niezabudowanym, niezagospodarowanym inną infrastrukturą. Teren ten służy obecnie częściowo na plac składowy. . Teren częściowo pokryty jest trawą  w części jako pole uprawne.

3) Rodzaju technologii

Technologia zakładu oparta jest o tradycyjne maszyny i urządzenia stolarskie. Technologia zakładu obejmować będzie:

- przywóz i sezonowanie materiału (drewna),

- obróbka wstępna przy pomocy pił tarczowych,

- obróbka stolarska przy pomocy strugarek, frezarek, szlifierki,

- klejenie i montaż elementów,

- obróbka wykończeniowa- ręczna,

- proces malowania tradycyjnego (pistolet pneumatyczny) realizowany w kabinie natryskowej

- pneumatyczny transport odpadów drewna (trociny, wióry, kawałki drewna), redukcja emisji poprzez rozkład cyklonu.

Z wyjątkiem procesu malowania wyżej przedstawiona technologia jest wykorzystywana w obecnych budynkach stolarni. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie komfortu pracy poprzez przestronniejsze rozmieszczenie maszyn, ułatwiające ich obsługę, transport elementów produkcji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Zwiększenie powierzchni zakładu pozwoli na zmianę technologii klejenia poprzez wykorzystanie nowatorskiej prasy posiadającej znaczne gabaryty.

4) ewentualnych wariantach przedsiębzięcia,

Nie planuje się wariantowej pracy instalacji.

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii,

W procesie technologicznym wykorzystywane będą następujące materiały i media:

| Lp. | Medium | Przeznaczenie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda | -potrzeby socjalne pracowników (mycie, natrysk, WC- do 14-20 osób, płeć męska) | Wg norm*: -0,3 m3/d -9 m3/mc | Zużycie typowe: -0,015 m3/d/jo -0,45 m3/mc/jo |
| 2. | Drewno | -materiał do produkcji | -300 m3/rok |  |
| 3. | Lakiery | -materiał do nanoszenia powłoki dekoracyjnej | -270 kg/rok |  |
| 4. | Drewno odpadowe niezanieczyszczone chemicznie | -medium grzewcze | 120 kW | Drewno odpadowe |

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

Zakład w zastosowanych rozwiązaniach technologicznych będzie stosował systemy do redukcji emisji zanieczyszczeń w postaci:

- cyklonów do redukcji emisji pyłów z linii stolarni (z uwagi na przeniesienie części maszyn, a nie zwiększenie ich liczny w całym zakładzie instalacja odwiórowania  z nowego budynku stolarni zostanie podłączona do  wentylatora z cyklonem, co nie wpłynie na zwiększenie liczby źródeł hałasu)

- filtrów z włókniny do redukcji emisji pyłowej z procesu lakierowania (zużyte filtry z włókniny, jak i puste pojemniki po lakierach będą odbierane przez firmę specjalizującą się w odbiorze tego typu odpadów)

- spalania drewna odpadowego w podwójnym układzie  procesem zgazowania

- izolacja dźwiękochłonna maszyn i urządzeń emitujących hałas po zrealizowaniu inwestycji wszystkie maszyny zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach zamkniętych o dobrej izolacji akustycznej. Dzięki izolacji termicznej pomieszczenia są i będą w okresie letnim zamykane, co nie rodzi zagrożenia przedostawania się nadmiernego hałasu na zewnątrz. Wentylator instalacji odwiórowania znajdujący się na zewnątrz ma zabudowę dźwiękochłonną.  Po zrealizowaniu inwestycji, nie wystąpią przekroczenia norm hałasu poza obrębem posesji.)

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Emisja z zakładu będzie miała zasadnicze dwa źródła:

- procesy spalania paliw w piecach do tego przystosowanych,

- procesy technologiczne mechanicznej obróbki węgla,

- procesy technologiczne lakierowania powierzchni

Emisja z procesów spalania paliw kształtowała się będzie na następującym poziomie:

| Lp. | Określenie procesu | Emisja wskaźnikowa | Emisja z pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/mg | kg/h |
| 1. | Spalanie | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wydane przez MOŚZNiL | Brak pomiarów emisji |

## Rodzaj emitowanej substancji

| Lp. | Substancja (oznaczenie wg CAS) | Wskaźnik emisji zanieczyszczeń (wydane przez MOŚZNiL) | Emisja kg/h/Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | SO2 | 7446-09-5 | 0,68 kg/Mg | 0,01868/0,050 |
| 2. | NO2 | 10102-44-0 | 50 g/GJ | 0,10989/0,291 |
| 3. | CO | 630-08-0 | 19 kg/Mg | nn |
| 4. | Pył PM-10 | - | 13,6 kg/MG%= 13,6 * 0,5%=6,8 | 0,18681/0,495 |
| 5. | Ilość energii termicznie rozproszonej |  |  | Ok. 150 kW/h |

# Standardy emisyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). Zmiany: Dz. U. Z 2006r. Nr 17, poz. 140. Ponieważ wielkość kotła nie przekracza wartości 1.0 MW, nie podlega on ograniczeniu emisji do określonego ustawą standardu.

### Tabela: opis źródeł emisji

| Lp. | Numer źródła | Typ źródła | Opis źródła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z-1 | Kocioł stalowy do spalania odpadów drewna Emitor nr E-1 | Kocioł stalowy, z przed paleniskiem do ciepłej wody na potrzeby centralnego ogrzewania. . Moc cieplna kotła wynosi 0,120 MW, sprawność =75% |

Tabela: Ustalenie wymogów prawnych

| Lp. | Numer instalacji | Typ instalacji | Rodzaj technologii | Wymogi zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kwalifikacja | Wymóg pozwolenia | Wymóg zgłoszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | IN-1 | Kotłownia zakładowa | Spalanie drewna odpadowego w dwustopniowym procesie spalania z przed paleniskiem | Energetyczne spalanie drewna odpadowego | Nie z uwagi na moc QB < 10 MW | Tak (Dz. U. Nr 283 poz. 2839) z 22-12-2004 zgłoszone w trybie art. 152 POŚ) |

### Tabela: Ustalenie emisji zanieczyszczeń

| Lp. | Określenie procesu | Emisja wskaźnikowa | Emisja z pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/Mg |  |
| 1. | Spalanie energetyczne drewna odpadowego | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla drewna wydane przez MOŚZNiL nr 1/96 | Brak (nie były wymagane) |

### Tabela: Rodzaj emitowanej substancji i wartość wskaźnika do obliczeń

| Lp. | Substancja emitowana (oznaczone wg CAS) | Oznaczenie wg CAS | Numery źródła | Typ źródła | Wartość wskaźnika (MOŚZNiL 1/96 kotły parowe z rusztem stałym) | Jednostka wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ditlenek siarki (SO2; dwutlenek siarki) | 7446-09-5 | IN-1-Z1 | Kocioł wodny | 0,68 | kg/Mg |
|  |  |  |  |  | 0,68 | kg/Mg |
| 2 | Ditlenek azotu (NO2; dwutlenek azotu) | 10102-44-0 | IN-1-Z1 | Kocioł wodny | 50g/GJ=4 | kg/Mg |
|  |  |  |  |  | 50g/GJ=4 | kg/Mg |
| 3 | Tlenki azotu (suma NO i NO2) w przeliczeniu na NO2 | 10102-44-0 10102-43-9 | IN-1-Z1 | Kocioł wodny | 50g/GJ=4 | kg/Mg |
|  |  |  |  |  | 50g/GJ=4 | kg/Mg |
| 4 | Tlenek węgla CO | 630-08-0 | IN-1-Z1 | Kocioł wodny | 19 | kg/Mg |
|  |  |  |  |  | 19 | kg/Mg |
| 5 | Pył PM-10 | - | IN-1-Z1 | Kocioł wodny | 13,6 | kg/Mg |
|  |  |  |  |  | 13,6 | kg/Mg |

Klasyfikacja różnicująca teren, na który oddziaływuje instalacja zgodnie z punktem 4. § 1. RMŚ Dz. U. nr 87 poz.  796

### Tabela: Rodzaje obszarów chronionych

| Lp. | Określenie terenu | Występowanie terenu w obszarze oddziaływania instalacji w odległości (50*xmm)m. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszar ochrony uzdrowiskowej | Nie występuje ten typ obszaru |
| 2. | Obszar Parku Narodowego | Nie występuje ten typ obszaru |
| 3. | Obszary ochrony roślin (obszary roślinne prawnie podlegające ochronie) | Nie występuje ten typ obszaru |

Tabela: Kryteria oceny stopnia oddziaływania: odniesienie stężeń obliczonych(*) do wymaganych.

| Lp. | Substancja (oznaczenie wg CAS) | Dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami tolerancji dla danego roku (Dz. U. Nr 87 z 2002r. poz. 796 uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da) w µg/m3 | Wartości odniesienia (Dz. U. Nr 1 z 2003r. poz. 12) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Ditlenek siarki Dwutlenek siarki SO2 | 7446-09-5 | jedna godzina | Od 2005 | 350 | 350 |
|  |  |  | 24 godziny | Od 2005 | 125 | Nn |
|  |  |  | rok kalendarzowy | Od 2005 | 20 ® | 30 |
| 2 | Ditlenek azotu Dwutlenek azotu NO2 | 10102-44-0 | jedna godzina | 2005 | 250 | 200 |
|  |  |  |  | 2006 | 240 | 200 |
|  |  |  |  | 2007 | 230 | 200 |
|  |  |  |  | 2008 | 220 | 200 |
|  |  |  |  | 2009 | 210 | 200 |
|  |  |  |  | 2010 | 200 | 200 |
|  |  |  | rok kalendarzowy | 2005 | 50 | 40 |
|  |  |  |  | 2006 | 48 | 40 |
|  |  |  |  | 2007 | 46 | 40 |
|  |  |  |  | 2008 | 44 | 40 |
|  |  |  |  | 2009 | 42 | 40 |
|  |  |  |  | 2010 | 40 | 40 |
| 3 | Tlenki azotu (suma NO i NO2) w przeliczeniu na NO2 | 10102-44-0 10102-43-9 | jedna godzina | Od 2005 | nn | nn |
|  |  |  | rok kalendarzowy | Od 2005 | 30 ® | nn |
| 4 | CO | 630-08-0 | jedna godzina | Od 2005 | nn | 30 000 |
|  |  |  | osiem godzin | Od 2005 | 10 000 | nn |
|  |  |  | rok kalendarz. | Od 2005 | nn | nn |
| 5 | Pyl PM-10 | - | jedna godzina | Od 2005 | nn | 280 |
|  |  |  | 24 godziny | Od 2005 | 50 | nn |
|  |  |  | rok kalendarz. | Od 2005 | 40 | 40 |
| 6 | Pył ogółem (PM10+pozostałe frakcje) | - | rok kalendarzowy |  | nn | 200 g/m2 |

Emisja technologiczna z procesów obróbki stolarskiej związana jest głównie z procesem odwiórowania linii technologicznej, a emisja związana z tym procesem to emisja pyłów. Jej wielkość szacowana jest na poziomie:

| Lp. | Określenie miejsca | Substancja | W trakcie normalnej eksploatacji w stanie suchym w temp. 273K 101,3 kPa | Emisja na jednostkę produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | mg/rok | kg/prod. m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Emitor stalowy w postaci cyklonu typu D | Pył drzewny frakcji PM-10 | 15,5 mg/m3 | 0,124 | 1084 h * 0,124=0,1344 |  |

Emisja technologiczna związana jest z procesem lakierowania powierzchni drewna. Łączna wysokość zużycia materiałów zabierających LZO do procesu wykończenia szacowana jest na:

| Roczne zużycie materiałów zawierających LZO | j.m. | wysokość |
| --- | --- | --- |
| Lakiery | kg | TA 98 + TX 56 (w stosunku 2:1)- maksymalnie 1,7 kg na godz. lub TO 95 + TX 56 (w stosunku 2:1)- maksymalnie 0,6 kg na godz. Liczba godzin lakierowania nie będzie przekraczała 2 godzin dziennie. Zużycie produktów w ciągu roku: TA 98- 120 kg TO 95- 60 kg TX 56- 90 kg |

Na podstawie składu chemicznego poszczególnych materiałów wyznaczono ich zawartość, a dla niej stopień oddziaływania (są to składniki chemiczne tworzące LZO).

| Składnik chemiczny | Oznaczenie CAS | Klasyfikacja | Średnia [%] | Średnia [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 108-88-3 | F, Xn, Xi | 10 | 27 |
| Octan etylu | 141-78-6 | F, Xi | 10 | 27 |
| Aceton | 67-64-1 | F, Xi | 20* | 54 |
| Octan butynu | 123-86-4 |  | 10* | 27 |
| n-Butanol | 71-36-3 | Xn | 10* | 27 |
| Ksylen | 1330-20-7 | Xn, Xi | 50 | 135 |
| Etylobenzen | 100-41-4 | F, Xn | 15* | 40 |
| Metyloetyloketon | 78-93-3 |  | 5* | 14 |
| Łącznie |  |  |  | 351 |

*mogą występować jako zamienniki.

Zakład będzie źródłem odpadów związanych z:

- budową nowych obiektów,

- działalnością produkcyjną.

W fazie budowy będą powstawać odpady związane z pracami ziemnymi oraz budowlanymi w postaci:

- ziemi z wykopów i przygotowania powierzchni terenu (odpad zostanie zagospodarowany na terenie posesji poprzez rozplantowanie)

- gruzu budowlanego (odpad zostanie zagospodarowany poprzez przekazanie na składowisko odpadowych materiałów budowlanych do wtórnego wykorzystania w celach budowlanych lub utwardzenia dróg gruntowych)

- odpadów technologicznych.

03Rodzaje odpadów wraz z szacunkowymi ilościami zestawiono w tabeli:

| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Ilość w mg/rok | Ilość w mg w okresie budowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury. | 31,2 | - |
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | 31,2 | - |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir (inne niż wymienione w 03 01 04) | 31,2 |  |
| 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0,07 | - |
| 08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów | 0,05 | - |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne niebezpieczne substancje. | - | - |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | - | - |
| 08 01 18 | Odpady do usuwania farb i lakierów inne ni wymienione w 08 01 17 | - | - |
| 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,02 | - |
| 15 | Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne, ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 0,1 | - |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | 0,07 | - |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,03 | - |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,04 | - |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | 0,03 | - |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,03 | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | - | 4 |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) | - | 4 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | - | 2 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | - | 2 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | - | - |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | - | 0,7 |
| 17 02 01 | Drewno | - | 0,4 |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali | - | 0,7 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | - | 0,7 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 0,8 | - |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | 0,7 | - |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,1 | - |
| 20 03 | Inne odpady komunalne | 0,6 | - |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,6 | - |

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z wymogami prawa poprzez:

- wprowadzenie programów minimalizacji ich powstawania,

- segregacji na poszczególne rodzaje,

- stosowanie recyklingu.

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

brak oddziaływania transgranicznego

9) obszarach podlegających ochronie na podst. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Klasyfikacja różnicująca teren, na który oddziaływuje instalacja zgodnie z punktem 4. § 1.  RMŚ Dz. U. Nr 87 poz. 796

### Tabela: Rodzaje obszarów chronionych

| Lp. | Określenie terenu | Występowanie terenu w obszarze oddziaływania instalacji w odległości (50*xmm)m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszar ochrony uzdrowiskowej | Nie występuje ten typ obszaru. |
| 2. | Obszar Parku Narodowego | Nie występuje ten typ obszaru. |
| 3. | Obszar ochrony roślin (obszary roślinne prawnie podlegające ochronie) | Nie występuje ten typ obszaru. |

Tereny chronione nie występują w obszarze oddziaływania obiektu.