Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn.: "Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem".

2. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:

- ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 z późn. zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi do ustawy;

- rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1421);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r. poz. 951);

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2010r. Nr 85 poz. 553 
z późn. zm.);

- norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne w zakresie odpowiednim 
do przedmiotu zamówienia.

3. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji wraz z opisem technicznym należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.

4. Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełniania ww wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia oraz kopii sprawozdania z badań.

Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. 
Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować ma wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 
i nr 5 "Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej".

5. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r. 
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008r., poz. 8 z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.

PODWOZIE POJAZDU Z KABINĄ DLA ZAŁOGI:

6. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2014, nadwozia 2015.

7. Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia).

8. Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona).

Napęd 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej i mechanizmu różnicowego międzyosiowego.

9. Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 16.000 kg.

Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16.000 kg. Odbiorca przewiduje zamontowanie sprzętu i wyposażenia w pojeździe 
o masie ok. 1100 kg.

10. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, 
o mocy min. 285 KM, spełniającym normę min. Euro 6. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przedstawić dokument od producenta podwozia odnośnie możliwości stosowania biopaliw. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy 
o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa.

Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana o ilości przełożeń do przodu wynoszącej min. 6 z możliwością wyboru przełożeń szosowych I terenowych.

11. Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 400 km lub 4 godzinną pracę autopompy.

12. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu.

13. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm.

14. Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione, dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu.

15. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS i hamulce bębnowe obu osi.

16. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s 
od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza 
w układzie pneumatycznym.

17. Oś tylna z kołami bliźniaczymi. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym 
do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.

18. Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe. Bieżnik taki sam jak ogumienie kół przednich. W przypadku mocowania koła na dachu pojazdu należy zainstalować na pojeździe urządzenie typu żuraw umożliwiające zdejmowanie koła. Montaż koła pod podwoziem nie może ograniczać wartości żadnego z kątów.

19. Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

20. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.

Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiające holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu.

Dodatkowo hak holowniczy kulowy / z gniazdem typ euro/ przystosowanym do holowania przyczep jedno i dwuosiowych o ciężarze całkowitym do 3,5 t.

21. Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, odchylana hydraulicznie, zapewniająca dostęp do silnika, sześcioosobowa w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy;

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony 
w miejscu łatwo dostępnym);

- klimatyzacja fabryczną;

- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane;

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony;

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie;

- szyby boczne, przednie i tylne lub tylko przednie opuszczane i podnoszone elektrycznie 
(w przypadku zastosowania tylko elektrycznego opuszczania i podnoszenia bocznych szyb przednich należy zapewnić minimum mechaniczne opuszczanie i podnoszenie bocznych szyb tylnych);

- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków;

- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu;

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów;

- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego;

- urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego wymienione poniżej;

- półka w przedziale załogi na sprzęt – urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych;

- na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy;

- radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową;

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia;

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki;

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym;

- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana 
po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte;

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, dopuszcza się zainstalowanie centralnego zamka.

W kabinie kierowcy należy zapewnić miejsce (skrzynka o wymiarach w cm ok 30x35x25) na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.

22. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz (zgodnie z protokołem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony 
w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną z dodatkowym głośnikiem. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 Mhz wraz z anteną dla modułu GPS. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów.

23. W kabinie załogi wyprowadzona instalacja 12V do zamontowania: ładowarek dla 5 radiotelefonów przenośnych oraz 4 szt. latarek, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu.

24. W kabinie pojazdu w oparciach siedzeń zamontowane cztery uchwyty uniwersalne do aparatów, pasujące do butli kompozytowych i stalowych, uchwyty z możliwością zakładania aparatów w czasie jazdy. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu. Mocowanie aparatów przewożonych w części zabudowy musi być na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. 
W zabudowie zamocowane uchwyty na cztery zapasowe butle kompozytowe do aparatów powietrznych. Kabina wyposażona w uchwyt poprzeczny dla załogi.

Wykonawca dostarczy 6 szt. nowych kompletnych aparatów powietrznych nadciśnieniowych, jednobutlowych (butle kompozytowe 6,8/300 bar wraz z pokrowcem),  czujniki bezruchu, pokrowce na maski.

25. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika.

26. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie 
i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. radiotelefon). Dodatkowo zainstalowany wyłącznik do radiotelefonu. Akumulatory zamontowane na wysuwanej tacy lub w sposób umożliwiający ich łatwą obsługę.

27. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego  powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6m.

28. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz głośnik(i) o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny i jedna niebieska typu LED 
z tyłu w górnej części zabudowy – zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem umieszczonym w  kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Tylna lampa sygnalizacyjna, z włącznikiem zamontowanym w kabinie kierowcy, umożliwiającym jej odłączenie, w przypadku jazdy w kolumnie. Z tyłu zabudowy pożarniczej nad przedziałem autopompy umieszczona belka ostrzegawcza "fala świetlna" (LED) koloru pomarańczowego o szerokości żaluzji.

29. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu oraz po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu.

30. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący 
z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.

31. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę "martwą" (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.

32. Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu.

33. Wszystkie lampy (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

34. Kolorystyka:

- nadwozie: RAL 3000

- błotniki i zderzaki: białe

- drzwi żaluzjowe: naturalny kolor aluminium

- podwozie: czarne lub ciemno szare.

35. Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny.

36. Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.

ZABUDOWA POŻARNICZA

37. Zabudowa o klasycznej konstrukcji kompozytowo – aluminiowej, wykonana 
z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Półki sprzętowe z aluminium anodowanego. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać ich płynną regulację wysokości. Maksymalna wysokość poziomów półek sprzętowych nie powinna przekraczać 1,85m od poziomu obsługi. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane 
w kabinie kierowcy. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności.

38. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym (zalecana blacha aluminiowa ryflowana) z zamontowanymi uchwytami na sprzęt w tym uchwyty do montażu drabiny. Wykonawca dostarczy drabinę D10W. Z tyłu pojazdu drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie.

39. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana zamykana kluczem skrzynia sprzętowa 
o wymiarach: długość ok 200 cm, szerokość ok. 60 cm, wysokość max 30 cm. Skrzynia powinna być wewnątrz oświetlona; włączenie oświetlenia automatycznie po otwarciu drzwi. Prowadnica do mocowania drabiny aluminiowej dwuprzęsłowej z podporami typu ZS. W samochodzie mocowania na hol sztywny, który dostarczy wykonawca.

40. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

41. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Pojazd wyposażony 
w instalację (lampkę) informującą kierowcę o całkowitym otwarciu żaluzji, jak również o ich uchyleniu (niedomknięciu).

42. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED listwowe zamontowane na części wewnętrznej pionowej słupków zabudowy pomiędzy roletami.

43. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół zabudowy pożarniczej, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. Oświetlenie wykonane 
w technologii LED.

44. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).

45. Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

46. Dodatkowo należy wykonać i zamontować:

- wysuwaną tacę na zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 1 o wymiarach najszerszej, najwyższej i najgłębszej skrytki (głębokość użytkowa skrytek min. 550 mm, dla agregatu prądotwórczego dostosowana do jego wymiarów,  wymiar od poszycia wewnętrznego skrytki do wewnętrznej strony żaluzji).

- 2 wysuwane tace ładunkowe o nośności 100 kg każda do montażu w pozostałych skrytkach.

47. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa 
w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach.

48. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

49. Zbiornik wody o pojemności 2,5 m3 wykonany z materiałów kompozytowych, tworzywa sztucznego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny 
o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.

50. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych 
do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony 
w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Wlew zakończony nasadą typu W 52. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika (z możliwością podłączenia węża). Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.

51. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

52. Autopompa pożarnicza dwuzakresowa minimum A16/8-2,5/40.

Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.

53. Działko wodno-pianowe klasy DWP 24 o regulowanej wydajności 800/1600/2400 l/min, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 750. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Działko dostosowane do wydajności autopompy.

54. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

55. Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności 
od 75 do 150 dm3/min, z prądem zwartym i rozproszonym.

56. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu 
na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny z czujnikiem umożliwiającym uruchomienie zwijania elektrycznego w przypadku załączenia hamulca. Napęd zwijadła ze sprzęgłem. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie przez jednego strażaka. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie   linii przy użyciu sprężonego powietrza. Zwijadło szybkiego natarcia zamontowane 
na najwyższej półce skrytki (prawa strona - tył).

57. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno-pianowego,

- instalacji zraszaczowej.

58. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

59. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5m w czasie do 30s,

- z głębokości 7,5m w czasie do 60s.

60. Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:

- urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, manowakuometr, licznik godzin pracy (dopuszcza się umieszczenie licznika godzin pracy w kabinie kierowcy),

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik,

- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę,

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia 
z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne.

Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów.

Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania 
i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, 
w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadać oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

61. Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Układ wodno-pianowy umożliwiający zassanie środka pianotwórczego z  zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. Na wyposażeniu wąż do zasysania środka pianotwórczego. Dodatkowo należy wyposażyć pojazd w pompę elektryczną ssąco tłoczącą z nasadą 52 do napełniania środkiem zbiornika pianotwórczego.

62. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję 
i działania dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Układ wodno-pianowy powinien zachowywać szczelność podczas próby ssania na sucho (podciśnienie 0,85 bar) - maksymalny spadek podciśnienia w czasie 1 min. nie może przekroczyć 0,1 bar. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników.

63. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

64. Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze -250C (system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie załogi).

65. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

66. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.

67. Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50+100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min 6 m oraz pasy 
po bokach pojazdu, na całej jego długości.

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

68. Dodatkowo samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego 
(o długości min. 1,5m) lub bezprzewodowego maszt oświetleniowy wyposażony 
w 2 reflektory LED - oświetlenie należy zapewnić za pomocą reflektorów LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów, IP 67, z systemem optycznym do oświetlania dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem, zasilanie reflektorów należy zapewnić z instalacji elektrycznej pojazdu 12V lub 24V). Stopień ochrony masztu min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 6m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt  co najmniej 1350 w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 1350 
w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmiana ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero) a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także 
w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie).

69. Samochód wyposażony we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 80kN, długość liny min 30m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie 
z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, 
w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany 
na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. 
W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno zostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny.

Osprzęt do wciągarki:

- lina stalowa zakończona kauszą o wytrzymałości min. 80kN, długości min. 8m - 1 szt.,

- szekla .... typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min 80kN - 2 szt.,

- pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min 80kN, długości min 5 m - 1 szt.

70. Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego zgodnie 
z wykazem zawartym w załącznikach Nr 1 i Nr 5 do "Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej".  Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy.

71. Wykonawca wyposaży pojazd w agregat prądotwórczy 3 fazowy o mocy 8 kVA zamontowany na wysuwanej tacy, stopień ochrony IP 54. W agregacie zamontowane gniazda poboru mocy:

- 230V - 2 szt.,

- 400V - 1 szt.

Zabezpieczenie 16A w klasie C.

OZNAKOWANIE

72. Wykonawca oznakuje pojazd na drzwiach kierowcy i dowódcy:

a) LOGOTYP „OSP Borek Wlkp.”

b) HERB GMINY BOREK WLKP.

73. Wykonawca oznakuje pojazd naklejką informującą o współfinansowaniu ze środków  Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.

POZOSTAŁE WYMAGANIA

74. Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy.

75. Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie:

a) pełnego zbiornika paliwa,

b) pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne 
z zaleceniami producenta podwozia,

c) pełnego zbiornika na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%).

76. Wymagany minimalny okres gwarancji:

a) na samochód i wyposażenie: 24 miesiące

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.