Informacje o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym

(wg. Ustawy z dnia  r. Prawo ochrony środowiska art. 49)

# Zadanie:

# Budowa  kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice                     gmina Borek Wlkp..:

# dz.  nr :  192, 193, 232, 218,219/1, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 219/11, 219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 222, 223, 224, 225, 248/3, 275/1.

# Jednostka ewidencyjna :  300401_5 Borek Wlkp. - obszar wiejski.

# Obręb : 0011. Siedmiorogów II.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia :

Planowanie zadania obejmuje:

- Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice gmina Borek  Wlkp. :

- Projektowa kanalizacja sanitarna z przyłączami  w miejscowości Cielmice  zlokalizowano wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 232, drogi dojazdowej 222 należącej do właściciela prywatnego, po terenach osób prywatnych oraz dz. nr 219/4 ( droga dojazdowa do posesji ) należącej do ANR skarbu Państwa  projektowana inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Borek Wlkp. – obszar wiejski w obrębie Siedmiorogów II  gmina  Borku  Wlkp.

- Projektowa kanalizacja sanitarna z przyłączami podłączona zostanie do projektowanej przepompowni w Cielmicach na dz. nr 223..

- Długość rurociągu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rozbiciu na poszczególne średnice :

-  Kanalizacja sanitarna

Rura PVC  o średnicy Ø 200 mm	          				  796,00 mb

Studnie betonowe Ø 1000						      5,00 szt.

Studnie PVC Ø  425/200						    25,00 szt.

Trójnik PVC Ø 200/160						    13,00 szt.

-  Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Rura PVC  o średnicy Ø 160 mm	          				  395,00 mb

Studnie PVC Ø  315/160						    18,00 szt.

Rewizje domowe  PVC Ø 160					    13,00 szt.

Trójnik PVC Ø 160/160						      1,00 szt.

- Bilans ilości ścieków sanitarnych :

- Cielmice							   88 osób

| Qd.śr | = | 88,00 | x | 0,11 | = | 9,68 | m³/d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd.max | = | 9,68 | x | 1,30 | = | 12,58 | m³/d |  |  |  |
| Qd.godz. max | = | 12,58 | x | 3,00 | = | 1,57 | m³/h | = | 0,44 | dm³/s |

- Leonów							   90 osób

| Qd.śr | = | 90,00 | x | 0,11 | = | 9,90 | m³/d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd.max | = | 9,90 | x | 1,30 | = | 12,87 | m³/d |  |  |  |
| Qd.godz. max | = | 12,87 | x | 3,00 | = | 1,61 | m³/h | = | 0,45 | dm³/s |

- Bolesławów						  201 osób

| Qd.śr | = | 201,00 | x | 0,11 | = | 22,11 | m³/d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd.max | = | 22,11 | x | 1,30 | = | 28,74 | m³/d |  |  |  |
| Qd.godz. max | = | 28,74 | x | 3,00 | = | 3,59 | m³/h | = | 1,00 | dm³/s |

- Łączna ilość ścieków dla w/w miejscowości :

| Qd.śr | = | 379,00 | x | 0,11 | = | 41,69 | m³/d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd.max | = | 41,69 | x | 1,30 | = | 54,19 | m³/d |  |  |  |
| Qd.godz. max | = | 54,19 | x | 3,00 | = | 6,77 | m³/h | = | 1,88 | dm³/s |

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną :

Planowany sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pozwoli na odprowadzenie ścieków od odbiorców z miejscowości , Bolesławów, Leonów oraz Cielmice gmina Borek  Wlkp.

Pod względem geomorfologicznym omawiany rejon położony jest na Wysoczyźnie Kaliskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach prywatnych przecina  pasy drogowe .

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, ponieważ po ułożeniu przewodów, nawierzchnie zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Ponadto nie przewiduje się wycinki drzew czy też innej ingerencji w istniejącą szatę roślinną.

Na terenie inwestycji nie ma również parków narodowych i krajobrazowych.

Warunki hydrogeologiczne :

Wykonanymi na terenie budowy kanalizacji sanitarnej otworami badawczymi rozpoznano jedynie stropową partię utworów czwartorzędowych.

Pod warstwą nasypów znajduje się kompleks gruntów niespoistych piaski drobne, których do głębokości 5,0 m nie przewiercono. Pod warstwą gleby nawiercono grunty spoiste – jako gliny piaszczyste.

Stan zagęszczania nie spoistych gruntów określono w terenie w oparciu o zachowanie się narzędzia zwierającego i przyjęto :

- do głębokości 1,0 m – jako luźne

- poniżej głębokości 1,0 m – jako - średniozagęszczone

Wodę gruntową w omawianym podłożu gruntowym nawiercono o zwierciadle swobodnym na rzędnej w Cielmicach (w okolicy dolnej części dz. nr 223 ) 117.96-116,40, Leonowo 1, 122,60 – 120,96 m.n.p.m.

Zalega ona w partii gruntów niespoistych, piaskach drobno – stan zalegania wody gruntowej w omawianym podłożu jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych.

Zasadniczo wszelkie elementy kanalizacji sanitarnej z przyłączami stanowić będą podziemne uzbrojenie techniczne.

Zewnętrznymi elementami kanalizacji sanitarnej z przyłączami  będą:

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i studnie na przyłączach.

- Rodzaj technologii :

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami będzie tradycyjną technologią wykopów skarpowych i pionowych umocnionych stalowymi szalunkami typowymi.

Kanalizacja sanitarna i przyłącza wykonana  będzie  z  rur  PVC Ø 200 i 160  mm,  studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 oraz z tworzyw sztucznych PVC Ø 425 i 315.

Zastosowane materiały posiadają atesty i zapewniają ochronę wód powierzchniowych, podziemnych przed infiltracją i eksfiltracją .

Wszystkie przewody będą układane w wykopach na głębokości od 1,00 m  do  3,50  m .

Głębokość ta jest większa od głębokości przemarzania dla rozpatrywanego terenu, wynoszącej 0,8 m. (wg. PN-81/B-03020).

Kolizje sieciowe - ewentualne kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. W polanach skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy zastosować technologię zapobiegającą obniżeniu zwierciadła wód gruntowych, zajęcia dodatkowych terenów (poza koniecznymi), konieczności wycinki drzew, itp.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia :

Przedstawiony projekt nie przewiduje wariantowych rozwiązań. Projekt jest wynikiem wstępnych wariantowych poszukiwań optymalnych i możliwych rozwiązań.

- Przewidywane ilości wykorzystanej wody, innych surowców, materiałów i energii :

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody, energii elektrycznej, paliw silnikowych i materiałów sypkich( żwir, piasek) w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych.

Zużycie to będzie wynikać między innymi z :

- pracy silników spalinowych

- wykonania podsypki i obsypki rurociągów

- Rozwiązania chroniące środowisko :

Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływać ujemnie na otaczające środowisko. Na terenie objętym inwestycją brak jest obiektów lub form przyrodniczych podlegających ochronie.

Dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zostaną odprowadzone  ścieki z posesji  z miejscowości:  Bolesławów, Leonów oraz Cielmic.

Zaprojektowane materiały do realizacji inwestycji zapewnia ochronę wszystkich komponentów środowiska naturalnego.

- Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji :

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie Siedmiorogów II.

Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, także siedlisk ptaków i zwierząt. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie nie korzystnie na wartości przyrodnicze, zasoby naturalne, zabytki, których brak w bezpośrednim sąsiedztwie.

Trasy projektowanych sieci poprowadzono wzdłuż drogi powiatowej, przecinać będzie drogę powiatowe i prywatną oraz przebiegać będzie po gruntach prywatnych.

- Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni .

- Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie  i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach.

- Postępowanie z odpadami – powstające odpady (poza nie wykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy, odpady związane z nawierzchnią dróg, w których zostaną zlokalizowane rurociągi. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów.

Etap budowy charakteryzuje się powstawaniem ponadto :

- Hałasu – źródłem są urządzenia używane do wykonywania wykopów, zakopywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowymi (natężenie dźwięku podczas prac tych może osiągnąć poziom 85-90 dB). Uciążliwości z tym związane jednak mają charakter krótkotrwałe i związane są z pracami na danym terenie.

- Emisją zanieczyszczeń do powietrza – występuje głównie w postaci pyłów powstałych w wyniku  przemieszczenia mas ziemnych. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy - po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie.

Prace związane z realizacją projektu będą miały wpływ na krajobraz jedynie w fazie budowy, w okresie trwania budowy należy utrzymywać teren budowy w należytym stanie. Po zakończeniu budowy teren ten należy doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Należy dążyć do wkomponowania wystających ponad powierzchnię ziemi elementów kanalizacji sanitarnej z przyłączami w otaczający krajobraz.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko :

Nie dotyczy.

Skala i zasięg oddziaływania obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic  gminy Borek  Wlkp.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia :

nie dotyczy

Informacji o formach ochrony przyrody.

Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Północną część gminy obejmuje Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu powołany 1 sierpnia w 1992 roku. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu zawiera w sobie niemal cały potencjał lasów i większość użytków zielonych gminy. Za jego ochroną przemawiają też występujące tu zbiorniki wód podziemnych oraz znaczny udział gruntów przepuszczalnych sprzyjających infiltracji zanieczyszczeń.

Na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowości Stary Gostyń znajduje się jedyny w gminie rezerwat przyrody „Torfowisko źródlikowe w Starym Gostyniu” o powierzchni 3,58 ha utworzony w 1963 r. Torfowisko leży w rynnie po lodowcowej, do której po głębiej położonej warstwie nieprzepuszczalnych iłów spływa z sąsiednich stoków woda bogata w związki wapnia. Woda ta zasila rezerwat i odkłada na jego terenie wapno łąkowe, które przed około 50 laty było wydobywane i używane do wapnowania pól. W rezerwacie występuje około 250 gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych z typowo wykształconym zespołem situ tępokwiatowego i jego ogniwami sukcesyjnymi. Do rzadkich i bardzo rzadkich roślin należą :

- Marzyca ruda,

- Sit tępokwiatowy,

- Turzyca Davalla,

- Turzyca dwupienna,

- Lipiennik Loesela,

- Pływacz drobny,

- Pływacz średni,

- Tłustosz pospolity,

- Ponikło skąpokwiatowe

Dobrze wykształcona jest też warstwa mszysta, w której występują między innymi reliktowe gatunki glacjalne i gatunki wapiennolubme. Rezerwat posiada też ciekawą i urozmaiconą faunę. Ma on wyjątkowe znaczenie dla nauki i należy do rzędu najcenniejszych obiektów przyrodniczych Wielkopolski.

Ponadto w latach 1954-1996 uznano 20 obiektów przyrodniczych za pomniki przyrody. Z reguły są to pojedyncze drzewa, rzadkiej grupy drzew, z jednym wyjątkiem (lipa w Dusinie ) są to dęby. W jednym przypadku za pomniki uznano

wszystkie drzewa w parku w Kosowie. W dwóch przypadkach (Czajkowo Tworzymirki) za pomnik uznano głazy narzutowe.

Ochronie podlegają też parki: miejski w Borku oraz podworskie i wiejskie (w Wygodzie, Zimnowodzie, Karolewie, Dąbrowce, Jeżewie, Bruczkowie, Koszkowie, Siedmiorogowie II, Zalesiu).

Obszar Natura 2000.

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi w/w programem.

Planowaną inwestycje od najbliższych obszarów objętych programem natura 2000 dzielą odpowiednio odległości ok. 11 km Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oraz ok. 17 km . Zbiornik Wonieść PLB300005.

Obszary specjalnej ochrony siedlisk:

PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie- głównym walorem są cenne kompleksy łąkowo – torfowiskowe z bogatą florą higrofilną, skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski. Na obszarze zidentyfikowano 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar położony na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.