| Zleceniodawca: | Inwestor | Zatwierdził do wydania: |
| --- | --- | --- |
| Dominik Janicki ul. Jeżewska 7 63 – 810 Borek Wlkp. | Dominik Janicki ul. Jeżewska 7 63 – 810 Borek Wlkp. | Dominik Janicki |
|  |  | Data: |
|  |  | 15.07.2016 r. |
| Nazwa dokumentu: |
| KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Nazwa przedsięwzięcia: |
| Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych z wykorzystaniem warstw kompozytowych polegającego na montażu instalacji do nakładania powłok metalicznych |
| Lokalizacja inwestycji: |
| Miejscowość: Borek Wielkopolski ul. Jeżewska 7 Działki o nr ewid: 73/54 obręb Borek Wielkopolski nr 0001 |
| Opracowujący: | Zatwierdził do wydania: |
| EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S.k. ul. Grochowska 19 60 – 277 Poznań | Marek Benedykciński |
|  | Data: |
|  | 15.07.2016 r. |
| Branża: | Imię i nazwisko | Podpis: |
|  |  | Sporządził: | Sprawdził: |
| Gospodarka odpadami | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |
| Ochrona przyrody i wpływ na obszary chronione | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |
| Gospodarka wodno-ściekowa | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |
| Ochrona powietrza atmosferycznego | mgr Wiesława Sroczyńska |  |  |
| Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi | mgr Wiesława Sroczyńska |  |  |
| Kierownik zespołu projektowego | mgr Marek Benedykciński |  |  |
| Numer umowy: | Data wydruku dokumentu: | Rewizja nr: | Egzemplarz nr: | Stron: |
| - | 15.07.2016 r. | 2 |  | 104 |
| Dokument ten został opracowany przez Eko-Projekt na zlecenie na potrzeby Klienta i projektu wymienionego powyżej. Zawartość tego dokumentu jest własnością Zleceniodawcy i Eko-Projekt nie powinna być wykorzystywana w celach innych niż określonych kontraktem z Klientem, kopiowana, używana lub dystrybuowana w żadnych innych celach komercyjnych. © 2016 Eko-Projekt/ Dominik Janicki |

Spis treści

1. Wprowadzenie	4

1.1 Przedmiot opracowania	4

1.2. Cel i zakres oceny	4

1.3. Zagadnienia formalno – prawne	7

1.3.1. Podstawa prawna	7

1.3.2. Materiały źródłowe	8

1.3.3. Osoba do kontaktu	12

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	13

2.1. Rodzaj przedsięwzięcia	13

2.2. Skala przedsięwzięcia	13

2.3. Usytuowanie przedsięwzięcia	14

2.4. Warunki geograficzne i geologiczne	16

2.5. Wody powierzchniowe i podziemne	18

2.5.1. Wody powierzchniowe	18

2.5.2. Wody podziemne	19

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, w tym obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie  nieruchomości szatą roślinną	23

3.1. Bilans powierzchni terenu inwestycji:	23

4. 	Rodzaj technologii	24

5.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia	24

5.1. Niepodejmowanie przedsięwzięcia	25

5.2. Wariant alternatywny przedsięwzięcia	25

5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, analiza wariantu lokalizacji inwestycji, porównanie wariantów przedsięwzięcia	26

6.	Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów  paliw oraz energii	28

6.1. Zużycie mediów	28

6.2. Zużycie surowców [w skali roku]	28

7.	Rozwiązania chroniące środowisko	29

7.1. Na etapie realizacji	29

7.2. Na etapie eksploatacji	29

7.3. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia	29

8. Wpływ inwestycji na cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami dla dorzecza oraz warunki korzystania z wód regionu wodnego	31

8.1. Jednolita cześć wód podziemnych	33

8.2. Jednolita część wód powierzchniowych	35

9.	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska   substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących   środowisko	38

9.1. Pobór wody i emisja ścieków	38

9.2.  Emisja substancji wprowadzanych do powietrza	43

9.3. Emisja oraz sposoby zagospodarowania odpadów	68

9.4. Źródła i poziomy hałasu	86

10. 	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	97

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	97

11.1. Wycinka drzew	104

11.2. Wpływ planowanej inwestycji na obszary chronione i na bioróżnorodność	104

12. Informacja o dofinansowaniu	104

13. Załączniki	104

# 1. Wprowadzenie

## 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych 
z wykorzystaniem warstw kompozytowych polegającego na montażu instalacji do nakładania powłok metalicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 t.j.) Zakład kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 11) jako instalacja do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt .13.

Karta informacyjna została wykonana w oparciu o materiały źródłowe, materiały dostarczone przez Inwestora oraz wizję lokalną terenu.

Wnioskodawca oświadcza, iż nie zataił żadnych informacji, ani istotnych faktów niezbędnych dla kompleksowej oceny środowiskowej projektu, a wszelkie przekazane przez niego dane i informacje, o których mowa w niniejszym opracowaniu są zgodne z prawdą. Ponadto, Wnioskodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane informacje oraz dokumenty, o których mowa powyżej i zwalnia EKO-PROJEKT 
od odpowiedzialności w powyższym zakresie.

Niniejsza dokumentacja została sporządzona na wyłączny użytek Zleceniodawcy. Przedmiotowa dokumentacja nie może być komercyjnie udostępniana innym podmiotom bez zgody EKO-PROJEKT. Zleceniodawca ma prawo użycia przedmiotowej dokumentacji lub jego kopii jedynie w celu, dla którego został on stworzony. EKO-PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie lub bezprawne użycie niniejszej dokumentacji, objętej umową pomiędzy EKO-PROJEKT a Wnioskodawcą.

## 1.2. Cel i zakres oceny

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa ocena oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia polegającego wdrożeniu innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych z wykorzystaniem warstw kompozytowych polegającego na montażu instalacji do nakładanie powłok metalicznych na działce nr ewidencyjny 73/54 obręb Borek Wielkopolski nr 0001.

Wykonanie karty informacyjnej planowanej inwestycji na obecnym etapie jest jednym z warunków koniecznych do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na zakwalifikowanie przedmiotowego obiektu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek opracowania raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zakres karty informacyjnej określa Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353).

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63. 1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1)   rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)  emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)  obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

i)  obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3)   rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 
do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia 
na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

## 1.3. Zagadnienia formalno – prawne

Zgodnie z art. 75 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353) organem właściwym 
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Borek Wielkopolski.

### 1.3.1. Podstawa prawna

Opracowywanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne z zachowaniem spełnienia wymagań w nich zawartych:

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21 
ze zm.);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2016 poz. 672),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U.2015 poz.469  ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2015 poz.1651 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014 poz.1408);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2010 Nr 77 poz. 510 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011 Nr 25 poz.133 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2014 poz.1348);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014 poz.1409);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2015  poz. 139 ze zm.);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014 poz. 1789);

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2015 poz. 1456),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002 Nr 8 poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 poz. 112 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.2014 poz. 1973);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.2014 poz. 1923),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 Nr 16 poz. 87),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września  2012 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz. 1031),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2008 Nr 82 poz. 501).

### 1.3.2. Materiały źródłowe

Podstawę niniejszego opracowania stanowiły m.in. następujące materiały:

- "Prawo ochrony środowiska. Podręcznik", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 stron

- "Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron

- "Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w następstwie środowiskowego narażenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - październik 1995 r.,

- "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2011 - Wydanie trzynaste - uwzględnia m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo zawiera: instrukcje przedstawiające kolejne etapy procedury wydawania decyzji środowiskowej oraz wzory decyzji i postanowień wydawanych w ramach tej procedury, 248 stron

- "Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010 - Wydanie trzecie, 55 stron

- Dostęp do informacji. Skrypt", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2009 (opracowanie A4) - Wydanie VII - uwzględnia przepisy ustawy z 3 października 2008 r. dotyczące dostępu do informacji o środowisku oraz aktualne przepisy prawa wspólnotowego

- "Dobrowolne porozumienia ekologiczne w Unii Europejskiej i w Polsce - podstawy prawne i doświadczenia praktyczne", Jerzy Jendrośka (red.), Magdalena Bar, Marcin Stoczkiewicz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2007, 79 stron A4 (opracowanie A4)

- "Gwarancje jakości ocen oddziaływania na środowisko na tle praktyki światowej i wymagań międzynarodowych", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Urszula Rzeszot, Andrzej Tyszecki, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 45 stron A4 (opracowanie)

- "Kierunki rozwoju ocen środowiskowych w świecie", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 46 stron A4 (opracowanie)

- "Rola obywateli w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 62 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1992 r.; wyd. polskie Wrocław, 1994

- "Udział społeczeństwa w administracyjnoprawnej regulacji spraw z zakresu ochrony środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 35 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994

- "Ustanawianie standardów: wariant najlepszej dostępnej technologii (BAT)", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 27 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994

- "Mechanizm dostępu do informacji. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z ochroną środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 52 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1993; wyd. polskie Wrocław, 1994

- Kucharski R. J. i in., Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego 
w środowisku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988

- L.L. Beranek, Noise and Vibration Control, Inst. Noise Contr. Eng., Washington 1988

- „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących 
i programów ochrony powietrza” Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003

- "Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w następstwie środowiskowego narażenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, październik 1995

- M. Walczak, T. Lubelska, J. Radziejowski, M. Smogorzewska "Obszary Chronione w Polsce" Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1994

- „Assessment of plants and Project significantly affecting sites. Methodological guidance on the provision of Article 6(3) and (4) of the Habitat’s Directive 92/43/EEC, European Commission Environment DG, 2000",

- Poradnik ochrony siedlisk i gatunków - strony tematyczne Ministerstwa Środowiska,

- Anna Starzewska-Sikorska Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko", Białystok 1994,

- Błażejewski R. „Kanalizacja wsi”. Wyd. Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Poznań 2003,

- Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”. Wyd. PWN Warszawa 2002,

- Szpindor A. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi”. Wyd. Arkady 1998,

- Rufin Makarewicz, „Hałas w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996,

- Rufin Makarewicz, „Dźwięk w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1994,

- Praca zbiorowa, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Ekokonsult, Gdańsk, 1998

- Tomasz Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004

- Pod red. dr M. Szuby, Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa, 2005

- Zbigniew Kowalski, Ekologiczne aspekty elektrotechniki, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2003

- Władysław Korzeniewski, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2002

- Marek Zmyślony, Halina Aniołczyk, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka – metodyka prowadzenia badań i ocena wiarygodności ich wyników, publikacja naukowa

- Pod kier. dr inż. Jerzy Stiller, Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć prądu przemiennego (AC) na środowisko, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006

- Zbigniew Wróblewski, Marek Szuba, Marcin Habrych, Określanie rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na potrzeby ekspertyz ekologicznych, Energetyka i Ekologia, grudzień 2003

- Pod red. M. Szuba, A. Tyszecki, Pola elektromagnetyczne 50Hz w środowisku człowieka – materiały konferencyjne, Eko-Konsult, Gdańsk, 2003

- Lech Różański, Pole i fale elektromagnetyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997

- Pismo MOŚzNiL nr Pzmot/063/8/93 z dnia 01 lutego 1993 roku z późn. zm.

- Publikacje, wydawnictwa i materiały TNZ, Oświęcim

- Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, PIG, Redakcja naukowa Leszek Marks, Andrzej Ber, Waldemar Gogołek; Warszawa 2006 r.

- Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w skali 1: 500 000, PIG Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej; Warszawa 2000 r.

- Mapa Geologiczna Polski bez utworów Kenozoiku 1:100 000, PIG, Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski; Warszawa 2000 r.

- Dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych

- Rola konsultacji i negocjacji społecznych w  procedurze uzgadniania inwestycji, Lenart W. (red.). 2000. Ministerstwo Środowiska, EKO-KONSULT Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Środowiska „IKKU” sp. z o.o. Warszawa, Gdańsk

- Aleksandra Macioszczyk, Podstawy Hydrogeologii Stosowanej, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Eko – mediator Promotorem zrównoważonego rozwoju, materiały szkoleniowe, dr. inż. Adam Mierzwiński, Bernard Książek, 2012 r.

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 27 maja 2011 r.)

- http://geoportal.kzgw.gov.pl/

- http://epsh.pgi.gov.pl/

- http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles

- http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

- http://geoserwis.gdos.gov.pl

### 1.3.3. Osoba do kontaktu

Osobą koordynującą pracę nad kartą informacyjną przedsięwzięcia:

mgr inż. Adrianna Maćkowiak

tel./fax: (61) 667 51 65 wew. 23

tel./fax: (61) 639 40 41

e – mail: a.mackowiak@eko-projekt.com

# 2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

## 2.1. Rodzaj przedsięwzięcia

Inwestycja polega na wdrożeniu innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych 
z wykorzystaniem warstw kompozytowych (nakładanie powłok metalicznych) na działce nr ewidencyjny 73/54 obręb Borek Wielkopolski nr 0001.

## 2.2. Skala przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się uruchomienie zespołu urządzeń, które pozwolą na wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych 
z wykorzystaniem warstw kompozytowych. W ramach prowadzonych procesów technologicznych wymienia się:

- Lutowanie indukcyjne twarde, polegające na łączeniu materiałów razem z użyciem nagrzewania indukcyjnego, które przetapia umieszczone spoiwo nie zmieniając stanu skupienia materiałów spajanych. Podczas nagrzewania indukcyjnego materiały żelazne są szybko nagrzewane polem elektromagnetycznym utworzonym przez prąd zmienny w cewce indukcyjnej. Wielkość zużycia węglików spiekanych – 4 Mg/rok.

- Napawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi. Technologia polega na stapianiu drutu proszkowego i nadtapianiu podłoża ciepłem łuku spawalniczego jarzącego się między powłoką rurkową drutu, mieszczącą rdzeń proszkowy topnikowy, a napawanym przedmiotem, które stopione razem tworzą napoinę. Stapiający się wraz z koszulką metalową rdzeń topnikowy drutu proszkowego wytwarza gazy i pary metali, odpychające powietrze od obszaru łuku i strefy napawania. To technologia efektywniejsza ekonomicznie i jakościowo w stosunku do procesów spawania i napawania drutem litym (Spawanie i napawanie drutami proszkowymi: jakość i ekonomiczność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2002). Wielkość zużycia drutu proszkowego – 10 Mg/rok.

- Natrysk cieplny płomieniowy (metalizacja natryskowa), polega na nakładaniu warstw z materiałów cermetalowych, stopionych ciepłem płomienia gazowego na podłoża metaliczne, w celu otrzymania powłok o specjalnych własnościach eksploatacyjnych.

- Napawanie plazmowe PTA, polega na stapianiu w łuku plazmowym materiału dodatkowego w postaci proszku, który wraz z nieznacznie nadtopionym metalem podłoża tworzy napoinę. Technologia wykorzystuje strumień plazmy (zjonizowanego gazu), będącego mieszaniną swobodnych jonów dodatnich i elektronów, 
o odpowiedniej gęstości i jednakowym ładunku dodatnim i ujemnym układu. Strumień ten powstaje w wyniku zjonizowania gazu przepływającego przez zawężony łuk elektryczny. Napawanie plazmowe charakteryzuje się niewielką głębokością wtapiania stopiwa w materiał części regenerowanej przy jednocześnie dobrym powiązaniu nakładanej warstwy z podłożem i minimalnej szerokości strefy wpływu ciepła.

Natrysk cieplny płomieniowy i plazmowy – zużycie proszków – 500 kg/rok.

Ponadto, w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje wdrożenie technologii piecowego nanoszenia warstw kompozytowych: gotowa kompozycja proszku lutu i węglików, zostaje połączona z klejem polimerowym i następnie naniesiona na detal (wybraną część maszyny rolniczej), który zostaje poddawany procesowi suszenia 
i później zalutowywania w piecu w temperaturze 1050°C w gazowej atmosferze redukcyjnej (H2 5% i N2 95%). Wydajność pieca – 150 kg wyrobu na godzinę.

Szacuje się iż wielkość procesu produkcyjnego wynosić będzie 40 000 sztuk wyrobów gotowych na rok, tj. 13 Mg wyrobów gotowych na rok.

## 2.3. Usytuowanie przedsięwzięcia

geograficzne zakładu (centralny punkt zakładu)

φ 51°55'19.89” szerokości geograficznej N

λ 17°13'56.3” długości geograficznej E

Warunki lokalizacyjne przedsięwzięcia

Zakład zlokalizowany jest w Borku Wielkopolskim przy ul. Jeżewskiej 7, na terenie gminy Borek Wielkopolski, położonej w powiecie gostyńskim.

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane będzie na działce  o nr ew. 73/54 obręb Borek Wielkopolski nr 0001.

Otoczenie działki, na której planowane jest przedsięwzięcie, stanowią:

- od północy – pola uprawne,

- od południa – droga asfaltowa, magazyny zbożowe,

- od wschodu – pola uprawne,

- od zachodu – gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr XIX/134 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”. Omawiany teren posiada funkcję 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Ryc. 1   Lokalizacja przedsięwzięcia

(źródło: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zał. 1 do uchwały nr XIX/134 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 roku)

Na podstawie faktycznego zagospodarowania, w sąsiedztwie zakładu po drugiej stronie ulicy Jeżewskiej znajdują się magazyny zbożowe.

W kierunku wschodnim oraz północnym, zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem znajdują się pola uprawne.

Po prawej stronie zakładu zlokalizowany jest gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Najbliższe tereny chronione przed hałasem znajdują się  w kierunku południowo zachodnim w odległości ok. 100 m i jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna położona na działce nr ewidencyjny 73/60 oraz w kierunku południowym w odległości ok. 130 m od granicy działki inwestycji i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona na działce ewidencyjnej nr 79.

Zakład położony jest poza:

a)  obszarami wybrzeży,

b)  obszarami górskimi i leśnymi,

c)  obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

d)  obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

e) obszarami o dużej gęstości zaludnienia,

f)  obszarami przylegającymi do jezior,

g)  uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

## 2.4. Warunki geograficzne i geologiczne

Teren planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym, zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Kaliska -  Ograniczona jest od południa doliną Baryczy, od północy młodoglacjalnymi morenami żerkowskimi. Na wschodzie sięga poza dolinę Prosny. Od zachodu sąsiaduje z Wysoczyzną Leszczyńską, od południowego wschodu z Kotliną Grabowską, od północnego wschodu z Równiną Rychwalską i Wysoczyzną Turecką. Część Wysoczyzny Kaliskiej, odwadniana przez Orlę do Baryczy, nazywana jest niekiedy Wysoczyzną Koźmińską.

Najwyższe punkty Wysoczyzny to Wzgórza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (189 m n.p.m.) i Wzgórza Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (189,4 m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny Kaliskiej 2623 km². Wysoczyznę przecina na wschodzie (między Kaliszem i Choczem) dolina Prosny, ponadto przebiegają po niej koryta niewielkich rzek: Trzemnej, Lutyni, Obry, Ołoboku, Orli.

Ryc. 2   Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie regionów fizyczno -geograficznych

(źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/

Geologicznie teren gminy Borek Wielkopolski leży w obrębie monokliny wolsztyńsko-jarocińskiej, będącej środkową częścią monokliny przedsudeckiej. Na kształtowanie się warstw geologicznych na obszarze rozpatrywanej gminy przez całe okresy wpływ miały: cykliczne wypiętrzenia skorupy ziemskiej, procesy erozji, procesy zapadania się lądów 
i transgresji mórz, sedymentacji osadów organicznych i nieorganicznych, akumulacji wodnej 
i ponownie wypiętrzania się świeżo utworzonych osadów. Podczas większych ruchów orogenicznych warstwy ulegały prasowaniu, fałdowaniu, wyniesieniu i pękaniu, tworzyły się uskoki i zręby tektoniczne (czasami do kilkudziesięciu metrów), mające wpływ na miąższość kolejnych warstw stratygraficznych, a także czasami widoczny wpływ na powierzchniowe ukształtowanie terenu. Podczas ostatnich fałdowań oligoceńskich (Alpy) w paleogenie (28 mln lat temu) rozpatrywany teren pocięty został szeregiem uskoków o przebiegu NW – SE 
i powstał głęboki rów tektoniczny Gostyń- Poznań. Jednakże podczas ostatnich 2 mln lat, decydującymi czynnikami zmieniającymi oblicze wierzchnich warstw (do 200 m głębokości) 
i aktualnie występującej powierzchni były zlodowacenia – glacjały, rozdzielone okresami ocieplenia i ustępowania lodowca – interglacjałami. Na rozpatrywanym terenie stwierdzono ślady trzykrotnej transgresji lodowca (zlodowacenia plejstoceńskie: południowopolskie, środkowopolskie i północnopolskie). Lodowiec radykalnie zmieniał ukształtowanie powierzchni, po której się przesuwał. Samą swoja masą powodował odkształcanie skał podłoża (amplituda 10 m), zdzierał i piętrzył materiał napotykanych warstw (wały moren czołowych o deniwelacjach do 75 m), a jego wody roztopowe ryły rynny i erodowały podłoże (Trzecianów – 127 m), rzeki o wielkiej masie wód wymywały wcześniej osadzone utwory (rozcięcia erozyjne dolin kopalnych 60-80 m – rz. Pogona), przemieszczały i osadzały materiał mineralny, pozostawiały ostańce erozyjne starszych warstw (kilkaset m średnicy 
i 20-50 m wysokości). Na podstawie opracowanych przez PIG profili i przekrojów geologicznych dwóch arkuszy (Gostyń 581 i Jaraczewo 582) oraz kilku głębszych, kompleksowych odwiertów przebijających warstwy paleogenu (Wycisłowo, Siedmiorogów) można przyjąć następujące szacunkowe miąższości warstw:

- karbon – ok. 610 m

- perm – ok. 460 m (czerwony spągowiec – warstwa znacznikowa, cechsztyn)

- trias – ok. 2200 m (piaskowiec pstry – warstwa znacznikowa)

- jura – ok. 30 m

- kreda – 0 m

- trzeciorzęd (paleogen i neogen) – ok. 200 m

- czwartorzęd (plejstocen i holocen) – średnio ok. 30 m (od 0 do 120 m).

Charakterystyczną cechą dla miejsca planowanej inwestycji, a niezgodną z ogólnymi danymi dla rejonu gminy jest mała miąższość utworów trzeciorzędowych (tylko ok. 100 m), a duża czwartorzędowych (ok. 120 m). Spowodowane jest to działalnością lodowca i stworzeniem pradoliny kopalnej rzeki Pogony. Wszelkie powierzchniowe formy geomorfologiczne na terenie gminy pochodzą z okresów zlodowaceń. Dominują wysoczyzny morenowe (południe 
i wschód), równiny sandrowe i wodnolodowcowe (północ), tarasy pradolinie i akumulacyjne (północny-zachód).

## 2.5. Wody powierzchniowe i podziemne

### 2.5.1. Wody powierzchniowe

Nierównomierne rozmieszczenie zasobów wód powierzchniowych na obszarze województwa wielkopolskiego wynika z uwarunkowań fizyczno-geograficznych, hydrogeologicznych i klimatycznych. W odniesieniu do obszaru całego województwa średnie odpływy powierzchniowe wynoszą 3,74 l/s/km2 (w dorzeczu Warty), a dla kraju kształtują się na poziomie 5,2-5,4 l/s/km2 (w Europie 9,6 l/s/km2). Sieć wód powierzchniowych została bardzo silnie przekształcona i przekształcenia trwają nadal. Niektore cieki mają całkowicie sztuczne koryta. Bardziej naturalny przebieg mają tylko środkowy i dolny bieg Pogony 
i Dąbrowki. Poza tym sieć cieków tego rejonu tworzą liczne sztuczne kanały, niekiedy trudno jest odróżnić, który z nich jest przekształconym naturalnym ciekiem, a który – tworem całkowicie sztucznym, odwadniającym obszary uprzednio pozbawione odpływu powierzchniowego. Działy wód są niewyraźne, często wyraźnie sztucznie przecięte. Lokalnie gęstość sieci melioracyjnej znacznie przekracza naturalną gęstość sieci hydrograficznej. Gmina Borek położona jest w całości w zlewni Kanału Obry i odwadniana za pośrednictwem kilku, płynących na północ cieków. Wschodnią część terenu odwadnia rzeka Pogona i jej dopływy. Zachodnia część położona jest w dorzeczu granicznej Dąbrówki. Uzupełnieniem sieci rzecznej są drobne, bezpośrednie dopływy Kanału Obry. Wody powierzchniowe skoncentrowane są zatem w północnej części gminy oraz na jej zachodnich i wschodnich obrzeżach. Natomiast rozległe wysoczyznowe wnętrze gminy jest niemal bezwodne. Jak większość rzek polskich także i ww. charakteryzuje śnieżno – deszczowy ustrój zasilania, 
z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku. Wspomniane wyżej niskie odpływy wynikają głównie z niedoboru opadów i małej zdolności retencyjnej zlewni Kanału Obry. W efekcie powodzie są zjawiskiem niemal corocznym. Trudno jednak precyzyjnie ustalić ich zasięg, gdyż najbliższy punkt obserwacyjny stanów wody Kanału Obry znajduje się w Kościanie, 
a na pozostałych ciekach w ogóle nie wodowskazów. Stan sanitarny wód powierzchniowych pozostawia wiele do życzenia.

Kanał Obry prowadzi wody mocno zanieczyszczone. Stale przekraczają normy wód klasowych związki biogenne. ( m. in. bardzo wysokie stężenie wszystkich związków azotu i fosforu ), a okresowo substancje organiczne. Wysokie jest zasolenie wód. Wreszcie, na całej swej długości rzeka ma bardzo zły stan bakteriologiczny. Źródłem zanieczyszczeń są wody licznych dopływów, m. in. odwadniających teren gminy Borek Wlkp. Pogony i Dąbrówki. Pogona, lewostronny dopływ Kościańskiego Kanału Obry objęta była systematycznymi badaniami w roku 1998. Planowaną klasą czystości jest kl. II. Aktualnie stwierdzono jednak pozaklasową jakość wód ze względu na podwyższony poziom biogenów, substancji organicznych oraz zły stan sanitarny. Do rzeki zrzucane są ścieki z oczyszczalni komunalnej w Karolewie, oczyszczalni Zakładu Odwykowego w Zimnowodzie oraz oczyszczalni AWR SP w Jeżewie.

Minimalnie lepszą jakość wód ma jej największy dopływ – Serawa. Stale jednak przekraczane są stężenia substancji bagiennych. Na terenie gminy Borek Wielkopolski znajduje się 29 stawów i zbiorników wodnych. Łączna pojemność retencyjna wynosi 265,5 tys. m3 na 16,00 ha. Stawy oraz zbiorniki wodne usytuowane są przy korytach rzek: Pogony, Pingony, Serawy oraz Dąbrówki. Są też małe stawy śródpolne na rowach melioracyjnych. Coraz częściej budowane są małe stawy rybne, które wykorzystywane są do poprawy mikroklimatu, efektów estetycznych, a głównie do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Władze Gminy podejmują działania zmierzające do poprawy stanu istniejących już obiektów małej retencji oraz współfinansują nowo powstające. Przykładem może być odbudowa zbiornika małej retencji, który usytuowany jest w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym w Bruczkowie. Jest to zbiornik o powierzchni 0,41 ha i pojemności 800 m3 wody. W latach 2002 – 2003 na terenie gminy powstał zbiornik małej retencji w Jeżewie.

Kilka danych o zbiorniku:

- zbiornik małej retencji – Jeżewo o powierzchni normatywnej zalewu 70,6 ha 
i powierzchni ogólnej 78,0 ha w dolinie rzeki Pogony od km 3+440 do km 6+630 jej biegu

- piętrzenie wody w zbiorniku do głębokości 7,7 m za pomocą budowli przelewowo – spustowej i czołowej zapory ziemnej usytuowanej w km 3+475 rzeki Pogony o zlewni 129 km2,

- użytkowa pojemność zbiornika – 1,6 mln m3.

Zbiornik oddany do użytkowania w 2003 r. Mówi się też o przyszłościowym rekreacyjnym wykorzystaniu zbiornika. W grudniu 2003 r został wykonany projekt dla obiektu: „Jeżewo” – odbudowa zbiornika małej retencji i rekultywacja terenu. Zakres opracowania obejmuje budowę stawu o powierzchni 1,03 ha w Jeżewie w zlewni cieku Serawa. Obecnie staw jest zamulony – warstwą namułu ponad 1,0 m, napełniany tylko wiosną. Projektowany staw o pojemności 17 500 m3. Staw będzie napełniany wodami zimowymi i wiosennymi z roztopów.

### 2.5.2. Wody podziemne

Na terenie Gminy Borek Wielkopolski odwiercone są liczne ujęcia wody podziemnej, z czego większość jest użytkowana gospodarczo. Pobór wody następuje z pięter utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Łączna wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych powyższych utworów jest na tyle duża, że zasoby te są wykorzystywane tylko w około 20%, mimo, iż potencjalna możliwość zasilania wód podziemnych wodami opadowymi oceniana jest jako słaba (opady 550 mm, parowanie z powierzchni 450 mm).

Wodonośność utworów, czyli ich potencjalna wydajność waha się na ternie gminy między 10 a 70 m3/h . Większa jest ona na terenach przyległych do dolin rzek Pogona oraz Dąbrówka, średnia natomiast na terenach wysoczyznowych i w dolinie Kanału Obry.

Jakość wód podziemnych głównego (dla danego rejonu) użytkowego piętra wodonośnego jest jednolita, kwalifikowana jako „II b” - woda o jakości średniej, wymagająca uzdatnienia. Cechami charakterystycznymi tej wody jest znaczna twardość, duża mineralizacja, duża zawartość związków żelaza i manganu (niezbędne okresowe badania). Woda wydobywana z ujęć jako klarowna i bezbarwna w zetknięciu z powietrzem atmosferycznym mętnieje wskutek wytrącania się związków żelaza, po pewnym czasie zmienia również barwę.

Teren gminy jest zróżnicowany pod względem hydrogeologicznym. Wyróżnić na nim można cztery jednostki regionalne. Jednostki te charakteryzują się różną budową geologiczną (materiał, struktura, pochodzenie, miąższość), a poprzez to różną się stopniem zagrożenia wód głównego piętra wodonośnego na zanieczyszczenia antropomorficzne.

Występują jednostki o poniższych symbolach, lokalizacji i charakterystyce:

- 3 aQ II /Tr (ark. Gostyń), 2 aQ II /Tr (ark. Jaraczewo) – leży na północy gminy wzdłuż Pradoliny Żerkowsko-Rydzyńskiej. Jest to teren o wysokim stopniu zagrożenia, poprzez niska odporność poziomu głównego oraz obecność licznych ognisk zanieczyszczeń.

- 4 bQ I /Tr (ark. Gostyń), – leży na zachodzie gminy. Jest to obszar o średnim stopniu zagrożenia, o średniej oporności poziomu głównego i istniejących ogniskach zanieczyszczeń.

- 5 bQ I /Tr (ark. Gostyń), 4 bQ I /Tr (ark. Jaraczewo) – rozłożona wąskim pasem 
o długości ok. 12 km na wschód od Borka Wielkopolskiego, generalnie wzdłuż środkowego biegu rzeki Pogony. Jest to obszar o niskim stopniu zagrożenia o średniej oporności poziomu głównego.

- 2 c Tr I (ark. Gostyń), 3 c Tr I /J (ark. Jaraczewo) – pozostały rejon gminy na wschód, południe i częściowo północ. Jest to obszar o bardzo niskim stopniu zagrożenia, 
o wysokiej oporności poziomu głównego przed zanieczyszczeniami.

W gminie istnieje spore zróżnicowanie wysokości zalegania głównego użytkowego poziomu wodonośnego w zależności od konkretnej jednostki hydrogeologicznej. Jest to wynikiem złożonej struktury hydrogeologicznej jak i morfologii terenu. Hydroizohipsy mają z grubsza przebieg SW-NE.

Poziom ten na terenie gminy waha się dla różnych jednostek w następujących zakresach:

- od 90 do 95 m n.p.m. dla jednostki 2 c Tr I (ark. Gostyń), 3 c Tr I /J (ark. Jaraczewo),

- od 95 do 110 m n.p.m. dla jednostki 4 bQ I /Tr (ark. Gostyń),

- od 100 do 120 m n.p.m. dla jednostki 5 bQ I /Tr (ark. Gostyń), 4 bQ I /Tr (ark. Jaraczewo),

- od 87 do 90 m n.p.m. dla jednostki 3 aQ II /Tr (ark. Gostyń), 2 aQ II /Tr (ark. Jaraczewo).

Migracja wód odbywa się zgodnie z gradientem spadku wysokości poziomu wodonośnego. W zachodniej i północnej części gminy jest to kierunek północno-zachodni 
a we wschodniej i południowej części – północny (generalnie w kierunku Kanału Obry 
z dorzecza Warty – JCWPd: 70). Za południowym skrajem gminy zaznacza się wpływ rzeki Barycz z dorzecza Odry i kierunek migracji odwraca się tam na południowy (JCWPd: 79).

Poziom wód gruntowych czyli poziom zwierciadła głównego poziomu użytkowego wód nierozerwalnie związany jest z ukształtowaniem powierzchni danego terenu, ilością wód powierzchniowych i ich rozłożeniem w terenie. Prawidłowością jest stały kontakt hydrauliczny między wodami powierzchniowymi a wodami gruntowymi. Na objętym opracowaniem terenie gminy Borek Wielkopolski poziom ten waha się w granicach 2 – 18 m p.p.t. Z analizy przekrojów hydrogeologicznych wynika, że najgłębiej poziom wód gruntowych zalega 
w okolicy miejscowości Siedmiorogów - Zimnowoda (ok. 18 m p.p.t), a najpłycej w okolicach miejscowości Jeżewo (ok. 2 m p.p.t). W okolicach miejscowości Trzecianów, odległej ok. 1,5 km od terenu przewidywanej inwestycji poziom ten wynosi od 10 – 7 m p.p.t.

W dolinach rzecznych takich jak np. Kanał Obry i obniżeniach zbiorników wodnych zwierciadło wody gruntowej leży płyciej (nawet 1 m p.p.t.) i uzależnione jest od stanu wód w danym sezonie.

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) nie zostały wydzielone pod powierzchnią gminy Borek Wielkopolski. Najbliżej położonym od granic gminy wydzielonym zbiornikiem GZWP jest Zbiornik międzymorenowy Rzeki Kania (nr 308), którego wschodnia krawędź lokuje się w odległości ok. 2 km do granic gminy.

Na poniższej rycinie przedstawiono lokalizację planowanego przedsięwzięcia na mapie GZWP.

Ryc. 3   Położenie Inwestycji na tle GZWP

(źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh)

# 3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, w tym obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie  nieruchomości szatą roślinną

## 3.1. Bilans powierzchni terenu inwestycji:

Powierzchnia inwestycji:							7 697,00 m2

Istniejące obiekty, zabudowa						841,40 m2

Powierzchnia terenów utwardzonych					1 641,80 m2

Powierzchnia biologicznie czynna					 5 213,80  m2

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu Zakładu. Teren Zakładu jest w pełni zagospodarowany.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma konieczności usuwania drzew lub krzewów.

# 4. 	Rodzaj technologii

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się uruchomienie zespołu urządzeń, które pozwolą na wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych 
z wykorzystaniem warstw kompozytowych. W ramach prowadzonych procesów technologicznych wymienia się:

- Lutowanie indukcyjne twarde, polegające na łączeniu materiałów razem z użyciem nagrzewania indukcyjnego, które przetapia umieszczone spoiwo nie zmieniając stanu skupienia materiałów spajanych. Podczas nagrzewania indukcyjnego materiały żelazne są szybko nagrzewane polem elektromagnetycznym utworzonym przez prąd zmienny w cewce indukcyjnej. Wielkość zużycia węglików spiekanych – 4 Mg/rok.

- Napawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi. Technologia polega na stapianiu drutu proszkowego i nadtapianiu podłoża ciepłem łuku spawalniczego jarzącego się między powłoką rurkową drutu, mieszczącą rdzeń proszkowy topnikowy, a napawanym przedmiotem, które stopione razem tworzą napoinę. Stapiający się wraz z koszulką metalową rdzeń topnikowy drutu proszkowego wytwarza gazy i pary metali, odpychające powietrze od obszaru łuku i strefy napawania. To technologia efektywniejsza ekonomicznie i jakościowo w stosunku do procesów spawania i napawania drutem litym (Spawanie i napawanie drutami proszkowymi: jakość i ekonomiczność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2002). Wielkość zużycia drutu proszkowego – 10 Mg/rok.

- Natrysk cieplny płomieniowy (metalizacja natryskowa), polega na nakładaniu warstw z materiałów cermetalowych, stopionych ciepłem płomienia gazowego na podłoża metaliczne, w celu otrzymania powłok o specjalnych własnościach eksploatacyjnych.

- Napawanie plazmowe PTA, polega na stapianiu w łuku plazmowym materiału dodatkowego w postaci proszku, który wraz z nieznacznie nadtopionym metalem podłoża tworzy napoinę. Technologia wykorzystuje strumień plazmy, (zjonizowanego gazu) będącego mieszaniną swobodnych jonów dodatnich i elektronów, 
o odpowiedniej gęstości i jednakowym ładunku dodatnim i ujemnym układu. Strumień ten powstaje w wyniku zjonizowania gazu przepływającego przez zawężony łuk elektryczny. Napawanie plazmowe charakteryzuje się niewielką głębokością wtapiania stopiwa w materiał części regenerowanej przy jednocześnie dobrym powiązaniu nakładanej warstwy z podłożem i minimalnej szerokości strefy wpływu ciepła.

Natrysk cieplny płomieniowy i plazmowy – zużycie proszków – 500 kg/rok.

Ponadto, w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje wdrożenie technologii piecowego nanoszenia warstw kompozytowych: gotowa kompozycja proszku lutu i węglików, zostaje połączona z klejem polimerowym i następnie naniesiona na detal (wybraną część maszyny rolniczej), który zostaje poddawany procesowi suszenia 
i później zalutowywania w piecu w temperaturze 1050°C w gazowej atmosferze redukcyjnej (H2 5% i N2 95%). Wydajność pieca – 150 kg wyrobu na godzinę.

Szacuje się iż wielkość procesu produkcyjnego wynosić będzie 40 000 sztuk wyrobów gotowych na rok, tj. 13 Mg wyrobów gotowych na rok.

# 5.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Pod uwagę brano trzy, następujące warianty:

- Pierwszym jest wariant zerowy, polegający na zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia. Wariant ten został odrzucony

- Drugim rozpatrywanym wariantem jest realizacja planowanego przedsięwzięcia 
w innym rejonie. Wariant ten został odrzucony

- Trzecim wariantem jest realizacja inwestycji w obecnie planowanym miejscu. Spowoduje ona racjonalne wykorzystanie analizowanego terenu i nie wpłynie na pogorszenie obecnie panującego tam stanu środowiska

## 5.1. Niepodejmowanie przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie pozostałby w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia z pewnością zagwarantowałoby dotychczasowy stan środowiska w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym przedsięwzięcie miałoby być zlokalizowane. Jednakże mając na względzie antropogenicznie  przekształcenie terenu (obiekt istniejący) różnicę można uznać za pomijalną. Ponadto niepodejmowanie przedsięwzięcia jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Zastosowane środki techniczno-organizacyjne pozwolą na ograniczenie do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

W związku z tym w dalszej ocenie odstąpiono od rozpatrywania wariantu niepodejmowania przedsięwzięcia.

## 5.2. Wariant alternatywny przedsięwzięcia

Podczas realizacji wariantu w innym rejonie będą zachodzić podobne wielkości emisji w zakresie produkcyjnym.

Rozwiązanie polegające na nowej lokalizacji niesie ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń polegających na budowie i posadowieniu nowych urządzeń oraz doprowadzeniu mediów. Budowa nowego obiektu na innym obszarze będzie się wiązała  z nową inwestycją budowlaną, a co za tym idzie wszystkim związanymi z tym emisjami.

Podczas realizacji inwestycji notuje się często ponadnormatywny hałas, zwiększone zapylenie, wzmożoną emisję hałasu ze środków transportu ciężkiego obsługujących inwestycję, zaburzeniami lokalnej gospodarki wodnej jak również naruszenie homeostazy lokalnych mikrosiedlisk i ekosystemów roślinnych i zwierzęcych. Ponadto oprócz zwiększenia masowej emisji, zwiększa się również terytorialny zasięg oddziaływania przedmiotowej instalacji, co nie gwarantuje dotrzymania aktualnie obowiązujących standardów ochrony środowiska, z wartych w normatywach prawnych.

Dodatkowo, obecnie planowana inwestycja w wariancie przewidzianym do realizacji posiada wszystkie uzgodnienia w zakresie dostępu do mediów oraz drogi publicznej. 
W wariancie alternatywnym, trudno byłoby jednoznacznie określić czy wymagana infrastruktura byłaby zapewniona. Być może wystąpiła by konieczność budowy przyłączy, 
co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami jak również koniecznością przeprowadzenia inwestycji liniowej, dodatkowo zwiększającej emisji do środowiska.

W związku  z powyższym, wariant podejmowania przedsięwzięcia w innym rejonie, jest nieuzasadniony zarówno pod względem ekonomicznym, inwestycyjnym i ekologicznym.

Za lokalizacją proponowaną przez Inwestora przemawiają następujące czynniki:

- zminimalizowana emisja i oddziaływanie na tereny sąsiednie,

- infrastruktura techniczna – uzbrojenie terenu,

- dotrzymanie odpowiednich norm ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i hałasu,

- bliskie sąsiedztwo dróg dojazdowych,

- zagospodarowanie terenu w postaci istniejącej już infrastruktury.

W związku z powyższym proponowany wariant realizacji inwestycji, wydaje się najbardziej racjonalnym z przedstawianych wariantów.

W związku  z powyższym, wariant podejmowania przedsięwzięcia w innym rejonie jest nieuzasadniony zarówno pod względem ekonomicznym, inwestycyjnym jak 
i ekologicznym.

## 5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, analiza wariantu lokalizacji inwestycji, porównanie wariantów przedsięwzięcia

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się w miejscu istniejącego już Zakładu, Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr XIX/134 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”. Omawiany teren posiada funkcję 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przedstawiony w niniejszej karcie wariant realizacji przedsięwzięcia jest najmniej oddziaływującym wariantem realizacji dla tego typu inwestycji dla środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technologiczno – organizacyjnych. Ponadto, jak wykazano w toku obliczeń zawartych w niniejszym dokumencie, oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Tabela 1 Porównanie wariantów inwestycji

| Element środowiska poddany oddziaływaniu | Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |
| --- | --- |
|  | Wariant proponowany | Wariant alternatywny |
|  | Skala oddziaływań | Czas trwania/ ekspozycji | Skala oddziaływań | Czas trwania/ ekspozycji |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne | 2 | okresowy | 4 | okresowy |
| Gleby i złoża kopalin | 1 | stały | 4 | stały |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne | 1 | sporadyczny | 2 | sporadyczny |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne | 1 | sporadyczny | 2 | sporadyczny |
| Klimat akustyczny | 2 | okresowy | 4 | okresowy |
| Krajobraz | 1 | stały | 3 | stały |
| Funkcjonowanie ekosystemów | 1 | stały | 3 | stały |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe | 1 | brak | 2 | brak |
| Zmiana użytkowania terenu | 1 | stały | 4 | stały |
| SUMA OCENY ODDZIAŁYWANIA | 11 | - | 28 | - |

Źródło: Materiały własne EKO-PROJEKT,   * do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen.

# 6.	Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów 
paliw oraz energii

## 6.1. Zużycie mediów

Roczne zużycie mediów wynosić będzie:

- woda					- 429,065 m3

- energia elektryczna 			- 1000 MWh

- gaz ziemny				- 55 000 m3

## 6.2. Zużycie surowców [w skali roku]

- akrysol (klej)						- 100 kg

- sufrynol						- 2 kg

- glikol propylenowy					- 20 kg

- woda amoniakalna					- 10 kg

- niborit							- 1,3 Mg

- węglik							- 1,3 Mg

- blacha stalowa					- 13 Mg

- wodór							- 7 m3

- azot							- 133 m3

- drut proszkowy do spawania i napawania		- 14 Mg

# 7.	Rozwiązania chroniące środowisko

## 7.1. Na etapie realizacji

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązał się będzie z montażem urządzeń planowanych do eksploatacja w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Kontrola etapu realizacji przedsięwzięcia, o której mowa w powyższym punkcie powinna dotyczyć w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza technicznego;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- gospodarowania odpadami;

- ruchu pojazdów na terenie zakładu i transportu ciężarowego.

## 7.2. Na etapie eksploatacji

Do działań zmierzających do ograniczania wpływu na środowisko zalicza się:

- uregulowana i racjonalna gospodarka mediami i surowcami;

- stosowanie urządzeń i materiałów o wysokiej trwałości i wydajności

- zastosowanie urządzeń posiadających certyfikaty bezpieczeństwa;

- unikanie jałowej pracy silników samochodowych pojazdów korzystających z parkingu  i poruszających się po terenie inwestycji,

- realizacja zasady czystej produkcji, polegającej na minimalizacji odpadów „u źródła”

## 7.3. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia

Działania zmierzające do ograniczania wpływu na środowisko na etapie likwidacji polegały będą na:

- monitorowanie oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych w niniejszej karcie w odniesieniu do etapu likwidacji ;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót;

- monitorowanie prawidłowego przebiegu prac ziemnych;

- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;

- kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z rzeczywistością, poprzez monitoring zmian środowiska.

Kontrola, o której mowa w powyższym punkcie powinna dotyczyć w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza technicznego;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- prawidłowego gospodarowania odpadami;

- ruchu pojazdów na terenie obiektu i transportu ciężarowego;

- demontażu i przywracania do stanu pierwotnego.

# 8. Wpływ inwestycji na cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami dla dorzecza oraz warunki korzystania z wód regionu wodnego

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalono szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikającego 
z ustalonych celów środowiskowych. Poniższa tabela przedstawia informacje nt. wymogów rozporządzenia oraz potencjalny wpływ inwestycji na te wymogi.

Tabela 2   Weryfikacja oddziaływania inwestycji na warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty

| Lp. | Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty | Potencjalne oddziaływanie inwestycji |
| --- | --- | --- |
| Postanowienia ogólne |
| 1. | § 2 | Cele środowiskowe dla jednolitych części wód regionu wodnego określone są w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. | Analizę oddziaływania inwestycji na Cele środowiskowe dla jednolitych części wód przedstawiono w dalszej części opracowania. |
| Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry |
| 2. | § 5 | Ustala się wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych, jako warunek konieczny dla osiągnięcia dobrego ich stanu lub potencjału ekologicznego. | Nie dotyczy |
| 3. | § 6 | Ustala się wymóg ochrony naturalnej zdolności retencyjnej gruntów, zapobiegający jej nieuzasadnionemu ograniczaniu. | Nie dotyczy |
| 4. | § 7. 1 | Ustala się na płynących wodach powierzchniowych cieki, na których ciągłość morfologiczna jest niezbędna do spełnienia wymagań określonych dla dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód oraz do osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych. | Nie dotyczy |
| 5. | § 8 | Ustala się na ciekach szczególnie istotnych i istotnych minimalne wymagania ciągłości morfologicznej, umożliwiające osiągnięcie przez występujące w warunkach naturalnych elementy biologiczne wymagań określonych dla dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód powierzchniowych | Nie dotyczy |
| Priorytety w korzystaniu z wód |
| 6. | § 9 | Ustala się priorytety w zakresie poborów wód do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów rybnych oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych niewymagających, jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. | Nie dotyczy |
| 7. | § 10 | W przypadku zamierzonego korzystania z wód, które podlega określonym w ustawie Prawo wodne priorytetom, terminowe i ilościowe uprawnienia do poboru wód nie mogą ograniczać realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na cele o wyższym priorytecie. | Nie dotyczy |
| Ograniczenia w korzystaniu z wód |
| 8. | § 11 | Ogranicza się, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5, możliwość szczególnego korzystania z wód tylko do takiego ich zakresu, który nie powoduje redukcji przepływu w ciekach naturalnych poniżej wielkości, o której mowa w § 5 ust. 2. | Nie dotyczy |
| 9. | § 12.1 | Ogranicza się możliwość bezpośredniego odprowadzania wód z odwodnień oraz ścieków opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowolniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu | Nie dotyczy |
| 10. | § 13.1 | Korzystanie z wód podziemnych w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia nie może przekraczać wielkości wynikającej z uzasadnionego zapotrzebowania | Nie dotyczy |
| 11. | § 14.1 | Dopuszcza się korzystanie z zasobów wód podziemnych do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów rybnych oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych niewymagających, jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tylko w przypadkach braku dostępu do zasobów wód powierzchniowych | Nie dotyczy |
| 12. | § 15.1 | Ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla których zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich odprowadzania. | Nie dotyczy |
| 13. | § 16.1 | Ogranicza się możliwość użytkowania budowli piętrzących na ciekach szczególnie istotnych i istotnych tylko do budowli wyposażonych w urządzenia zapewniające wymaganą ciągłość morfologiczną | Nie dotyczy |

Zgodnie z wyżej przestawioną analizą zakres planowanego przedsięwzięcia  nie może naruszyć ustaleń rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku, w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Wytyczne oraz cele środowiskowe określono zgodnie z zapisami Uchwały Rady Ministrów Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 27 maja 2011 r.)

## 8.1. Jednolita cześć wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja położona jest w regionie wodnym Warty JCWPd: 73
(kod GW650073 – typ podziemne). Stan ilościowy JCWPd określono jako dobry, stan chemiczny jako  słaby, zagrożony nie osiągnięciem dobrego stanu zarówno ilościowego jak i jakościowego.

Ryc. 4   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych

(Źródło: geoportal.gov.pl)

Dla wód podziemnych przewidziano następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dodatkowo przedstawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza.

Tabela 3   Weryfikacja oddziaływania inwestycji na parametry celów środowiskowych JCWPd

| Nazwa parametru | Wartość progowa dla parametru | Przewidywane oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód | Możliwe pogorszenie stanu ekologicznego wód |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki fizyko-chemiczne | Określona dla klasy III wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych | Brak | Nie przewiduje się wprowadzania ścieków do środowiska w związku z czym nie istnieje możliwość pogorszenia stanu chemicznego wód podziemnych w wyniku zamierzonego korzystania z wód. | Nie |
| Występowanie efektów zasolenia | Nie występuje | Brak | Planowana inwestycja nie wpłynie na występowania efektów zasolenia | Nie |
| Zmiany PEW świadczące o zasoleniu | Nie występuje | Brak |  | Nie |
| Zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe | Nie występuje | Brak | Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, poprzez oddziaływanie na wody podziemne | Nie |
| Pobór wód podziemnych | Nieprzekraczanie dostępnych zasobów do zagospodarowania | Brak | Planowana inwestycja nie wiąże się z poborem wód podziemnych, w związku z czym nie doprowadzi do zmian położenia zwierciadła wody czy zmian w układzie krążenia wód podziemnych | Nie |
| Znaczne zmiany położenia zwierciadła wody | Nie występuje | Brak |  | Nie |
| Zmiany krążenia wody | Nie występuje | Brak |  | Nie |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o analizę oddziaływania zamierzonego korzystania z wód na podstawowe kryteriów oceny stanu jednolitych części wód podziemnych określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, przedstawione 
w powyższej tabeli, w tym:

- określenie oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i jego wpływ 
na dostępne zasoby wód;

- określenie oddziaływania na wartości elementów fizykochemicznych, występujących w wodach podziemnych, charakteryzujących rodzaj możliwych oddziaływań antropogenicznych mogących mieć wpływ na wody podziemne, 
w związku z realizacją zamierzonego korzystania z wód;

- określenie możliwości powstania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi, związanymi z zamierzonym korzystaniem z wód;

stwierdzono, że realizacja inwestycji nie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych części wód Podziemnych i nie narusza zapisów określonych w art. 38e. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

## 8.2. Jednolita część wód powierzchniowych

Przedmiotowa inwestycja leży w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych RW600017185629:

- nazwa 			- Pogona

- obszar 			- region wodny Warty, dorzecze Odry

- statut 			- silnie zmieniona część wód

- stan  			- zły, zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ryc. 5   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych

(źródło: www.http://geoportal.gov.pl)

Tabela 4 Weryfikacja oddziaływania inwestycji na parametry celów środowiskowych JCWP

| Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego | Przewidywane oddziaływanie | możliwe pogorszenie stanu ekologicznego wód |
| --- | --- | --- |
| biologiczne | - skład i liczebność fitoplanktonu | Brak | Zakład nie wprowadza bezpośrednio ścieków do wód mogących mieć wpływ liczebność organizmów wodnych w tym ichtiofauny | Nie |
|  | - skład i liczebność innej flory wodnej (makrofity i fitobentos) | Brak |  | Nie |
|  | - skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych | Brak |  | Nie |
|  | - skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny | Brak |  | Nie |
| hydromorfologiczne | - wielkość i dynamika przepływu wód | Brak | Zakład nie wprowadza bezpośrednio ścieków do wód lub do ziemi mogących mieć wpływ na dynamikę przepływu wód | Nie |
|  | - związek z wodami podziemnymi | Brak | Zakład nie wpłynie na związek wód powierzchniowych z wodami podziemnymi | Nie |
|  | - zmienność głębokości i szerokości | Brak | Zakład nie jest zlokalizowany na ciekach, nie przewiduje się zatem zmiany parametrów hydromorfologicznych cieków | Nie |
|  | - kształt koryta | Brak |  | Nie |
|  | - struktura i skład podłoża | Brak |  | Nie |
|  | - warunki i struktura stref nadbrzeżnych | Brak |  | Nie |
|  | - ciągłość | Brak |  | Nie |
| fizykochemiczne | - warunki termiczne | Brak | Zakład nie wprowadza bezpośrednio ścieków do wód mogących mieć wpływ na parametry fizykochemiczne ścieków. | Nie |
|  | - warunki tlenowe (warunki natlenienia) | Brak |  | Nie |
|  | - zasolenie | Brak |  | Nie |
|  | - zakwaszenie | Brak |  | Nie |
|  | - substancje biogenne | Brak |  | Nie |
|  | - substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego | Brak |  | Nie |

W oparciu o analizę oddziaływania Inwestycji na podstawowe kryteria oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, uwzględniając również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549), uwzględniającą:

- wpływ przedmiotowej inwestycji na elementy fizykochemiczne, biologiczne 
i hydromorfologiczne, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla przedmiotowej kategorii jednolitych części wód, uwzględniający typ wód powierzchniowych, z uwzględnieniem wartości granicznych wskaźników jakości;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów przedstawionych 
w punkcie pierwszym;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów przedstawionych 
w punkcie pierwszym;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych;

stwierdzono, że realizacja inwestycji nie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i nie narusza zapisów określonych 
w Art. 38d. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 poz. 469).

# 9.	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska 
	substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 
	środowisko

## 9.1. Pobór wody i emisja ścieków

Bilans Wodny

Szacowane zapotrzebowanie na wodę, w ramach planowanego przedsięwzięcia

wynosi: Qr = 429,065 [m3/rok]

Tabela 5   Sposób zaopatrzenia w wodę i wielkość rocznego zużycia

| Lp. | Źródło poboru | Sposób zaopatrzenia w wodę | Zużycie wody do celów | Pobór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m3/rok] |
|  | Wody powierzchniowe | Wody powierzchniowe nie będą pobierane | socjalno-bytowych | 0 |
|  |  |  | technologicznych | 0 |
|  |  |  | łącznie | 0 |
|  | Wody podziemne | Wody podziemne nie będą pobierane | socjalno-bytowych | 0 |
|  |  |  | technologicznych | 0 |
|  |  |  | łącznie | 0 |
|  | Zakup wody od trzeciej strony z systemu wodociągowego | Przyłącze do sieci wodociągowej | socjalno-bytowych | 429,00 |
|  |  |  | technologicznych | 0,065 |
|  |  |  | łącznie | 429,00 |
| Łączne zużycie wody w obrębie Zakładu | 429,065 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od inwestora

Pobór wody na cele socjalno-bytowe

W ramach planowanego przedsięwzięcia zatrudnionych będzie 35 osób (25 osób na stanowiskach produkcyjnych oraz 10 osób na stanowiskach administracyjnych).

Średnie dobowe zużycie wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), wynosi 60 dm3/dobę dla pracowników produkcyjnych oraz 15 dm3/dobę dla pracowników administracyjnych. Charakterystykę zużycia wody przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6   Prognoza maksymalnego zużycia wody na cele socjalno-bytowe

| Lp. | Ilość pracowników | Norma wg. Rozporządzenia | Czas pracy | Zużycie wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [dm3/dobę] | [liczba dni w roku] | [dm3/dobę] | [m3/dobę] | [m3/miesiąc] | [m3/rok] |
|  | 25 | 60 | 260 | 1500 | 1,50 | 32,50 | 390,00 |
|  | 10 | 15 | 260 | 150 | 0,15 | 3,25 | 39,00 |
| Suma: | 3,15 | 35,75 | 429,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora oraz wskaźniki zużycia m. in. wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70)

Łączne, maksymalne zużycie wody na cele socjalno-bytowe pracowników wyniesie 3,15 m3/dobę. Szacowana roczna ilość pobieranej wody na cele socjalno -bytowe wynosić będzie 429 m3/rok.

Pobór wody na cele technologiczne

Zakłada się, iż pobór wody do celów technologicznych następował będzie w ilości ok 1,5 dm3 na 30 kg Niboritu. Przy rocznym zużyciu Niboritu w ilości ok 1,3 Mg, roczne zużycie wody będzie na poziomie 65 dm3.

Woda zużywana do celów technologicznych będzie całkowicie wchłaniana do produktu.

Emisja ścieków

Bilans Ścieków

Szacowana ilość  i rodzaj odprowadzanych ścieków po realizacji przedsięwzięcia

Tabela 7  Rodzaje i ilości ścieków oraz sposób ich odprowadzenia

| Lp. | Ścieki | Źródło powstania | Sposób odprowadzenia | Ilość ścieków [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ścieki przemysłowe | - | - | - |
|  | Ścieki socjalno- bytowe | Powstające w wyniku potrzeb bytowych pracowników | Odprowadzane do kanalizacji miejskiej | 429,00 |
|  | Ścieki - Wody opadowe i roztopowe | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachów | Odprowadzane wewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej do separatora substancji ropopochodnych a następnie kierowane do ogólnej kanalizacji deszczowe | 1 366,17 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora

Ścieki socjalno-bytowe

Zakłada się iż ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z przedmiotowej inwestycji wynosić będzie 100% ilości wody zużytej na cele socjalno - bytowe. W oparciu o powyższe założenia ilość odprowadzanych ścieków socjalno - bytowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8   Szacowne ilości odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych

| Lp. | Ilość pracowników | Norma wg. Rozporządzenia | Czas pracy | Ścieki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [dm3/dobę] | [liczba dni w roku] | [dm3/dobę] | [m3/dobę] | [m3/miesiąc] | [m3/rok] |
|  | 25 | 60 | 260 | 1500 | 1,50 | 32,50 | 390,00 |
|  | 10 | 15 | 260 | 150 | 0,15 | 3,25 | 39,00 |
| Suma | 3,15 | 35,75 | 429,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora oraz wskaźniki zużycia m. in. wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70)

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.

Skład i stężenia zanieczyszczeń w/w ścieków odpowiadają przeciętnym wartościom występujących w ściekach bytowo-gospodarczych, zaś ich ilość rzeczywista uwarunkowana będzie ilością osób korzystających z obiektu. Zwiększona ilość ścieków nie spowoduje pogorszenia pracy lokalnej oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe

Prowadzone procesy technologiczne w zakładzie nie będą generować powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe

Na terenie przedmiotowego zakładu będą powstawały ścieki – wody opadowe 
i roztopowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne. Definicja ścieku wynika z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c Prawa Wodnego – „jako ścieki rozumie się wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów”. W przedmiotowej instalacji wody opadowe i roztopowe będą ujmowane i odprowadzane systemem kanalizacyjnym, za pomocą którego będzie następowało wprowadzanie tych wód do środowiska.

Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto powierzchnię poszczególnych powierzchni na podstawie danych otrzymanych od inwestora, oraz dobrano odpowiedni współczynnik spływu - wartości przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9   Bilans powierzchni terenu

| Lp. | Rodzaj | Powierzchnia [m2] | ψ | Powierzchnia zlewni zredukowana Fi x ψi [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnie utwardzone | 1 641,80 | 0,90 | 1 477,62 |
| 2 | Powierzchnie dachów | 841,40 | 0,95 | 799,33 |
| Całkowita ujęta powierzchnia: | 2 483,20 |  | 2 276,95 |

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Obliczenie wartości odpływu średniorocznego:

Ilość roczna wód opadowych obliczona została z wzoru:

Qśr = Fzred [m2] • Hr [m]

w którym:

F – powierzchnia zlewni  zredukowana [m2],

H – opad średnioroczny H = 600 mm (0,600 m)

Tabela 10   Wartości odpływu średniorocznego

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia zlewni zredukowana Fi x ψi [m2] | Obliczone wartości odpływu średniorocznego: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/rok | m3/dobę | m3/h |
| 1. | Powierzchnie utwardzone | 1 477,62 | 886,57 | 2,43 | 0,10 |
| 2. | Powierzchnie dachów | 799,33 | 479,60 | 1,31 | 0,05 |
|  | Suma | 2 276,95 | 1 366,17 | 3,74 | 0,15 |

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Maksymalny obliczeniowy spływ wód opadowych z powierzchni odwadnianej wyliczono ze wzoru:

Q = F * q [dm3/s]

gdzie:

Q - ilość wód opadowych [dm3/s]

F – powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] – 0,228

q – natężenie deszczu [dm3/s ha]

Natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto dla deszczu o czasie trwania t = 15 min. 
i prawdopodobieństwie wystąpienia P = 20% (raz na pięć lat) – q = 130 [l/s/ha]

Q = 0,228 * 130 = 29,64 [dm3/s]

Ścieki – wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia obecnie w sposób zorganizowany odprowadzane są, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do ogólnej kanalizacje deszczowej.

## 9.2.  Emisja substancji wprowadzanych do powietrza

9.2.1 Informacje wprowadzające

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu zespołu urządzeń, które pozwolą na wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji części rolniczych 
z wykorzystaniem warstw kompozytowych. W ramach prowadzonych procesów technologicznych będą wykorzystywane:

- Lutowanie indukcyjne twarde, polegające na łączeniu materiałów razem z użyciem nagrzewania indukcyjnego, które przetapia umieszczone spoiwo nie zmieniając stanu skupienia materiałów spajanych. Podczas nagrzewania indukcyjnego materiały żelazne są szybko nagrzewane polem elektromagnetycznym utworzonym przez prąd zmienny w cewce indukcyjnej. Wielkość zużycia węglików spiekanych– 4 Mg/rok.

- Napawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi. Technologia polega na stapianiu drutu proszkowego i nadtapianiu podłoża ciepłem łuku spawalniczego jarzącego się między powłoką rurkową drutu, mieszczącą rdzeń proszkowy topnikowy, a napawanym przedmiotem, które stopione razem tworzą napoinę. Stapiający się wraz z koszulką metalową rdzeń topnikowy drutu proszkowego wytwarza gazy i pary metali, odpychające powietrze od obszaru łuku i strefy napawania. To technologia efektywniejsza ekonomicznie i jakościowo w stosunku do procesów spawania i napawania drutem litym (Spawanie i napawanie drutami proszkowymi: jakość i ekonomiczność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2002). Wielkość zużycia drutu proszkowego – 10 Mg/rok.

- Natrysk cieplny płomieniowy (metalizacja natryskowa), polega na nakładaniu warstw z materiałów cermetalowych, stopionych ciepłem płomienia gazowego na podłoża metaliczne, w celu otrzymania powłok o specjalnych własnościach eksploatacyjnych.

- Napawanie plazmowe PTA, polega na stapianiu w łuku plazmowym materiału dodatkowego w postaci proszku, który wraz z nieznacznie nadtopionym metalem podłoża tworzy napoinę. Technologia wykorzystuje strumień plazmy, (zjonizowanego gazu) będącego mieszaniną swobodnych jonów dodatnich i elektronów, 
o odpowiedniej gęstości i jednakowym ładunku dodatnim i ujemnym układu. Strumień ten powstaje w wyniku zjonizowania gazu przepływającego przez zawężony łuk elektryczny. Napawanie plazmowe charakteryzuje się niewielką głębokością wtapiania stopiwa w materiał części regenerowanej przy jednocześnie dobrym powiązaniu nakładanej warstwy z podłożem i minimalnej szerokości strefy wpływu ciepła.

Natrysk cieplny płomieniowy i plazmowy – zużycie proszków – 500 kg/rok.

Ponadto, w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje wdrożenie technologii warstw kompozytowych: gotowa kompozycja proszku lutu i węglików, zostaje połączona z klejem polimerowym i następnie naniesiona przy pomocy natrysku na detal (wybraną część maszyny rolniczej). Detal zostanie poddany procesowi suszenia 
i zalutowywania w piecu w temperaturze 1050°C w gazowej atmosferze redukcyjnej (H2 5% 
i N2 95%). Wydajność pieca – 150 kg wyrobu na godzinę. Piec będzie zasilany paliwem gazowym lub elektrycznie.

Mieszanka kompozytowa będzie zawierała wodę, preparaty klejące takie jak Akrysol ponadto środek zwilżający i przeciw pieniący Sufrynol, jak również glikol polipropylenowy, woda amoniakalna oraz Niborit.

Roczne zużycie powyższych surowców wykorzystywanych w procesie lutowania piecowego wyniesie:

Tabela 11 Średnie roczne zużycie surowców do procesu warstw kompozytowych

| Lp. | Wykorzystywany preparat | Zużycie roczne (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akrysol | 100,0 |
| 2. | Sufrynol | 2,0 |
| 3. | Glikol polipropylenowy | 20,0 |
| 4. | Woda amoniakalna | 10,0 |
| 5. | Niborit | 1300,0 |

Szacuje się iż wielkość procesu produkcyjnego wynosić będzie 40 000 sztuk wyrobów gotowych na rok, tj. 13 Mg wyrobów gotowych na rok.

9.2.2. Informacje o rodzaju instalacji i stosowanych urządzeniach

Firma Dominik Janicki w swoim zakładzie w Borku Wielkopolskim prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania i obróbki części metalowych do maszyn rolniczych ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wdrożenie technologii nanoszenia warstw kompozytowych nakładanych na element i poddawanych obróbce za pomocą lutowania piecowego.

Na terenie Zakładu, w  hali produkcyjnej funkcjonować będzie:

- 6 stanowisk spawalniczych

- 1 stanowisko do cięcia plazmowego

- 1 stanowisko napawania drutem proszkowym

- 1 stanowisko napawania plazmowego

- 1 stanowisko natrysku cieplnego

- 1 stanowisko frezowania wiercenia i lutowania

Dodatkowo po wdrożeniu technologii lutowania piecowego w  hali produkcyjnej będzie funkcjonował:

- Piec do lutowania piecowego

9.2.3. Źródła powstawania i miejsca emisji

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych będą 2 wyciągi znad 
6 stanowisk spawalniczych oraz wyciąg odprowadzający zanieczyszczone powietrze ze stanowiska cięcia plazmowego. Powietrze znad pozostałych stanowisk jest odprowadzane wspólnym kanałem wentylacyjnym do centrali wentylacyjnej zainstalowanej wewnątrz hali i po oczyszczeniu na filtrze  zawracane na halę przemysłową.  Centrala wentylacyjna nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego.

Natomiast po zainstalowaniu pieca, jeżeli piec będzie zasilany gazem wylot pieca zostanie wyprowadzony na zewnątrz hali. Inwestor rozważa także możliwość instalacji pieca nieemisyjnego zasilanego prądem elektrycznym.

W związku z powyższym do procesów technologicznych odbywających się w zakładzie, które powoduję emisję zanieczyszczeń do powietrza należą:

- procesy spawania

- procesy cięcia plazmowego,

Zanieczyszczenia emitowane z procesów technologicznych odprowadzane są w sposób zorganizowany. Ponadto źródłem emisji zorganizowanej będzie kotłownia gazowa ogrzewająca budynek socjalno – biurowy.

Natomiast źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch pojazdów osobowych 
i ciężarowych po terenie zakładu.

Wykaz emitorów:

E1 – spawanie stanowiska 1 – 3

E 2 – spawanie stanowiska 4 – 6

E 3 – cięcie plazmowe

E 4 – wylot kotłowni gazowej z budynku socjalno – biurowego

E 5 – wylot pieca do lutowania piecowego

E 6 – ruch pojazdów osobowych

E 7 – ruch pojazdów ciężarowych

Zanieczyszczenia powstające na skutek eksploatacji Zakładu będą związane głównie 
z emisją:

- pył

- żelazo, mangan, krzem w pyle

- SO2,

- NOx,

- CO,

- benzen

Obliczenia wielkości emisji z poszczególnych emitorów

Procesy spawania - Emitory  E 1 i E 2

Elementy produkcyjne będą spawane przy użyciu drutu spawalniczego proszkowego. Szacuje się, że W ciągu roku na sześciu stanowiskach spawalniczych szacunkowe zużycie drutu proszkowego wyniesie  ok. 4 Mg.

Parametry emitorów E 1 i E 2:

Wysokość emitora: 8,5 m

Średnica wylotu: 0,2 m

Prędkość wylotowa gazu: 4,68 m/s

Charakter emitora: pionowy

Czas emisji: 2920 h/rok

Wydajność pojedynczego wyciągu: 4500 m3/h

Emisję obliczono metodą wskaźnikową, korzystając z wzoru:

E = We x B

Gdzie:

E – emisja z procesu spawania

We – wskaźnik emisji

B – zużycie drutu proszkowego

Wskaźniki emisji z procesów spawania określono na podstawie opracowania „Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji” R. M. Janka Warszawa 2014. Wskaźniki odnoszą się do spawania drutem spawalniczym. Czas prowadzenia procesów spawania na terenie zakładu w ciągu dnia szacuje się na 8 godzin, łącznie 2920 godzin w roku.

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki emisji oraz przewidywane wielkości emisji 
z procesu spawania na terenie zakładu.

Tabela 13 Wielkość emisji z procesu spawania

| Lp. | Emitowana substancja | Wskaźnik emisji [kg/kg drutu spawalniczego] | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenki azotu | 0,001 | 0,00137 | 0,004 |
| 2. | Tlenek węgla | 0,006 | 0,00822 | 0,0240 |
| 3. | Pył PM 10 | 0,006 | 0,00822 | 0,0240 |

Wielkości emisji z emitora E 1 i E 2 wynoszą:

Tabela 14 Wielkość emisji z emitora E 1 i E 2

| Lp. | Emitowana substancja | Emisja z emitora E 1 | Emisja z emitora E 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| 1. | Tlenki azotu | 0,000685 | 0,002 | 0,000685 | 0,002 |
| 2. | Tlenek węgla | 0,00411 | 0,0120 | 0,00411 | 0,0120 |
| 3. | Pył PM 10 | 0,00411 | 0,0120 | 0,00411 | 0,0120 |

Cięcie plazmowe – emitor E 3

Technologia cięcia plazmowego polega na rozgrzewaniu metalu łukiem elektrycznym powstającym pomiędzy elektrodą a przecinanym materiałem i wydmuchiwaniu rozgrzanego metalu przez strumień gazu zjonizowanego w łuku elektrycznym. Stosowanym gazem będzie  tlen. Jonizacja gazu jest konieczna do precyzyjnego przejścia i ukierunkowania łuku tnącego. Cięcie plazmowe jest szybkie i posiada mniejszą strefę wpływu ciepła niż cięcie tlenowe

Parametry emitora E 3:

Wysokość emitora: 9 m

Parametry wylotu: 0,25 m x 0,32 m

Prędkość wylotowa gazu: 3,08 m/s

Charakter emitora: pionowy

Czas emisji: 2920 h/rok

Wydajność wyciągu: 8000 m3/h

Emisję obliczono metodą wskaźnikową, korzystając z wzoru:

E = We x Q

Gdzie:

E – emisja z procesu spawania

We – wskaźnik emisji

Q – wydajność wyciągu

Wskaźniki unosu zaczerpnięto z opracowania Emission EstimationTechnique Manual for Structural & Fabricated Metal Product Manufacture udostępnione na stronie http://www.npi.gov.au. Dla cięcia plazmowego półsuchego stali o grubości do 35 mm. Skład chemiczny emitowanych gazów według ww. opracowania przedstawia się następująco: 25.4% Fe, 4.4% Mn, 10.3% Ni, 20.2% Cr(VI).- wielkości te uwzględniono w ustaleniu wielkości wskaźnika emisji.

Tabela 15 Wskaźniki oraz wielkość emisji maksymalnej z emitora E 3

| Lp. | Emitowana substancja | Wskaźnik emisji [g/min] | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenki azotu | 5,2 | 0,312 | 1,71696 |
| 2. | Pył PM 10 | 0,2 | 0,012 | 0,18104 |
| 3. | Żelazo (w pyle) | 0,0508 | 0,003048 | 0,115632 |
| 4. | Mangan (w pyle) | 0,0088 | 0,000528 | 0,0200429 |
| 5. | Nikiel (w pyle) | 0,0206 | 0,001236 | 0,046919 |
| 6. | Chrom VI(w pyle) | 0,0404 | 0,002424 | 0,092015 |

Energetyczne spalanie gazu ziemnego – emitor E 4

Kotłownia w budynku socjalno-biurowym zostanie wyposażona w kocioł zasilany gazem ziemnym o maksymalnej mocy 30 kW.

Charakterystyka emitora E 4:

Moc kotła – 30 kW

Wysokość emitora – 9 m

Średnica emitora – 0,25

Prędkość wylotowa – 3,5 m/s

Czas pracy 5040 godzin/rok

W kotle będzie spalany gaz ziemny o następujących parametrach:

Wartość opałowa – 34 400 kJ/m3

Zawartość siarki – < 40 mg/m3

Sprawność cieplna kotła – 90 %

Do obliczenia wielkości emisji ze spalania gazu  posłużono się następującym wzorem:

E = B x W

gdzie:

E – emisja substancji [kg/h];

B – maksymalne zużycie paliwa [m3/h];

W – wskaźnik emisji [g/m3]

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[m3/h]

gdzie:

Q - wydajność cieplna kotła [ kW ]

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]

η - sprawność cieplna kotła

Bmax = 30 x 3600/(34400  *  0,9) = 3,49 m3/h

Wskaźniki emisji dla kotłów opalanych gazem ziemnych przyjęto z opracowania Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

Obliczone wielkości emisji podano w poniższej tabeli

Tabela 16 Maksymalna emisja zanieczyszczeń z emitora E 4

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emax [kg/h] | Emax [ Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0,0053 | 0,026736 |
| Pył PM-10 | 0,000001745 | 0,000008794 |
| Pył 2,5 | 0,000001047 | 0,000005276 |
| CO | 0,001047 | 0,005277 |
| SO2 | 0,0002792 | 0,001407 |

Spalanie gazu ziemnego w piecu do lutowania piecowego – emitor E 5

Kotłownia w budynku socjalno-biurowym zostanie wyposażona w kocioł zasilany gazem ziemnym o maksymalnej mocy 150 kW.

Charakterystyka emitora E 5:

Moc kotła – 150 kW

Wysokość emitora – 9 m

Średnica emitora – 0,25

Prędkość wylotowa – 3,5 m/s

Czas pracy 2080 godzin/rok

W kotle będzie spalany gaz ziemny o następujących parametrach:

Wartość opałowa – 34 400 kJ/m3

Zawartość siarki – < 40 mg/m3

Sprawność cieplna kotła – 90 %

Do obliczenia wielkości emisji ze spalania gazu  posłużono się następującym wzorem:

E = B x W

gdzie:

E – emisja substancji [kg/h];

B – maksymalne zużycie paliwa [m3/h];

W – wskaźnik emisji [g/m3]

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[m3/h]

gdzie:

Q - wydajność cieplna kotła [ kW ]

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]

η - sprawność cieplna kotła

Bmax = 150 x 3600/(34400  *  0,9) = 17,44 m3/h

Wskaźniki emisji dla kotłów opalanych gazem ziemnych przyjęto z opracowania Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

Obliczone wielkości emisji podano w poniższej tabeli

Tabela 17 Maksymalna emisja zanieczyszczeń z emitora E 5

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emax [kg/h] | Emax [ Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0,0265088 | 0,055138304 |
| Pył PM-10 | 0,00000872 | 0,000018137 |
| Pył 2,5 | 0,000005232 | 0,000010882 |
| CO | 0,005232 | 0,01088256 |
| SO2 | 0,0013952 | 0,002902016 |

Ruch pojazdów osobowych – Emitor E 6

Ilość pojazdów poruszających się po terenie Zakładu ustalono uwzględniając czas
 i system pracy,  w oparciu o planowane wielkości produkcji i wymagane zatrudnienie. Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów po terenie Zakładu została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności:

E = l x N x W sk

l  - droga przejazdu pojazdu (km)

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h)

W sk – wskaźnik emisji (g/km)

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. Zdzisława Chłopka pt: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” Warszawa 2007

Tabela 18  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)

| Rodzaj pojazdu | Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km |
| --- | --- |
|  | NOx | PM | SO2 | CO | C6H6 |
| Samochody osobowe | 0,163837 | 0,004154 | 0,00524 | 1,030581 | 0,002917 |

Parametry emitora E 6

- wysokość : h = 0,5 m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi (wjazd i wyjazd) – 0,030 km  z prędkością 10 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,003 h

-     czas emisji 1,095 h/rok

-   ilość pojazdów – 20 szt/d – 2 szt/h

Obliczone wielkości emisji podano w poniższej tabeli

Tabela 19 Maksymalna emisja zanieczyszczeń – E 6

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emax [kg/h] | Emax [ Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0,00000983 | 0,0000000107 |
| Pył PM-10 | 0,000000249 | 0,000000272 |
| Pył 2,5 | 0,000000149 | 0,000000000163 |
| CO | 0,000061835 | 0,00000006771 |
| SO2 | 0,0000003144 | 0,000000000343 |
| C6H6 | 0,0000001750 | 0,00000019165 |

Ruch pojazdów ciężarowych – Emitor E 7

Ruch pojazdów po terenie Zakładu będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Według posiadanych danych natężenie dzienne ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie maksymalnie 2 samochody ciężarowe na dzień. Do obliczenia wielkości emisji godzinowej ze środków transportu przyjęto maksymalne natężenie ruchu w ilości 1 pojazdów na godzinę.

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. Zdzisława Chłopka pt: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” Warszawa 2007

Tabela 20  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)

| Rodzaj pojazdu | Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km |
| --- | --- |
|  | NOx | PM | SO2 | CO | C6H6 |
| Samochody ciężarowe | 2,639739 | 0,101286 | 0,016128 | 0,719728 | 0,018849 |

Parametry emitora E 6

- wysokość : h = 1,0 m,

- średnica D = 0,15 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi (wjazd i wyjazd) – 0,165 km  z prędkością 10 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,0165 h

-     czas emisji 12,045 h/rok

-   ilość pojazdów – 2 szt/d – 1 szt/h

Obliczone wielkości emisji podano w poniższej tabeli

Tabela 21 Maksymalna emisja zanieczyszczeń – E 7

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emax [kg/h] | Emax [ Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0,000435556 | 0,0000052463 |
| Pył PM-10 | 0,000016712 | 0,0000002013 |
| Pył 2,5 | 0,000010027 | 0,0000001208 |
| CO | 0,000118755 | 0,0000014304 |
| SO2 | 0,0000026611 | 0,0000320532 |
| C6H6 | 0,0000031101 | 0,0000374609 |

Łączna emisja roczna i maksymalna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h 1 okres |
| --- | --- |
| pył ogółem w tym PM 10 | 0,02025 |
| dwutlenek siarki | 0,001677 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,346 |
| tlenek węgla | 0,01468 |
| benzen | 3,29 x 10-6 |
| mangan | 0,000528 |
| nikiel | 0,001236 |
| chrom (VI) | 0,002424 |
| żelazo | 0,003048 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,00001645 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna Mg |
| --- | --- |
| pył ogółem w tym Pył PM 10 | 0,0591 |
| dwutlenek siarki | 0,00431 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,997 |
| tlenek węgla | 0,0402 |
| benzen | 3,77x 10-8 |
| mangan | 0,001542 |
| nikiel | 0,00361 |
| chrom (VI) | 0,00708 |
| żelazo | 0,0089 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,00001628 |

9.2.6. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 
z późn. zm.)

Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie ochrony uzdrowiskowej; również 
w odległości mniejszej niż 30xm od każdego z emitorów nie występują tego typu obszary. Wobec powyższego obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonano w odniesieniu do normy czystości powietrza określonych dla terenu kraju.

W odległości mniejszej niż 50 x wysokość najwyższego emitora (450 m) od każdego 
z emitorów nie występują  budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów.

W zasięgu terenu o promieniu równemu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora znajdują się:

- na zachód – gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- na południe – droga asfaltowa, magazyny zbożowe

- na wschód – pola uprawne

- na północ – pola uprawne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 200 m w kierunku południowym od Zakładu.

9.2.7. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Aerodynamiczną szorstkość terenu określono na podstawie analizy zagospodarowania terenu sąsiadującego z analizowanym obiektem, posiłkując się wartościami współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Zo z tabeli nr 4 w pkt. 2.3. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu i obliczono z wzoru:

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono dla terenu 
o promieniu równemu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora, czyli:

- wysokość najwyższego emitora H = 9,0 [m]

- promień terenu objętego obliczeniami r = 50 x 9 = 450 [m]

Z uwagi na dość jednorodne sąsiedztwo terenu (ok. 78 % terenu stanowią pola uprawne, współczynnik szorstkości z0 = 0,035, ok. 22 % terenu stanowi zabudowa miejscowości Borek Wielkopolski współczynnik szorstkości z0 = 1,0) obliczono współczynnik szorstkości terenu wynoszący z0= 0,25.

W związku z brakiem występowania zabudowy mieszkaniowej wyższej niż parterowa 
w promieniu równym dziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora (10 x 9 = 90), od pojedynczego emitora (zgodnie z pkt. 3.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16, poz. 87), odstąpiono od wykonywania obliczeń maksymalnych 
i średniorocznych stężeń  w siatce dodatkowej.

9.2.8. Aktualny stan jakości powietrza

Poziomy tła pozostałych zanieczyszczeń przyjęto jako 10% wartości odniesienia przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

9.2.9. Określenie warunków meteorologicznych

Dane meteorologiczne dla terenu inwestycji  określa się na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Poznaniu:

Rys nr  1: roczna róża wiatrów ze stacji meteorologicznej w Poznaniu

Tabela 12 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 5,22 | 6,48 | 9,29 | 8,36 | 8,51 | 5,91 | 12,00 | 10,88 | 13,54 | 7,71 | 7,72 | 4,38 |

Tabela 13  Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,13 | 15,32 | 16,24 | 12,61 | 12,88 | 9,02 | 7,20 | 7,23 | 1,66 | 2,72 | 0,99 |

9.2.10 Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,1 | 360 | 240 | 5 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,074 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 240 m  i wynosi 4,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,074 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,2 | 315,3 | 335,9 | 4 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,073 | 392,9 | 316,3 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 315,3 Y = 335,9 m  i wynosi 3,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,073 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,7 | 420 | 280 | 5 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,011 | 400 | 320 | 4 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 280 m  i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,011 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,7 | 427 | 299,6 | 5 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,010 | 402,6 | 313,9 | 4 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 427 Y = 299,6 m  i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 402,6 Y = 313,9 m , wynosi 0,010 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 139,7 | 320 | 360 | 5 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,608 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 320 Y = 360 m  i wynosi 139,7 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 2,608 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 137,6 | 305,6 | 338,4 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,306 | 392,9 | 316,3 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 305,6 Y = 338,4 m  i wynosi 137,6 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 2,306 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,3 | 320 | 260 | 5 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,105 | 380 | 320 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 320 Y = 260 m  i wynosi 6,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,6 | 431,7 | 306,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,107 | 383,2 | 318,8 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 431,7 Y = 306,5 m  i wynosi 6,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,01 | 440 | 300 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 380 | 320 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 300 m  i wynosi 0,01 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 320 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,02 | 427 | 299,6 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 373,5 | 321,2 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 427 Y = 299,6 m  i wynosi 0,02 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 373,5 Y = 321,2 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń manganu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,11 | 380 | 260 | 5 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0020 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych manganu występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 260 m  i wynosi 0,11 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,0020 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,11 | 409,9 | 289,2 | 5 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0018 | 392,9 | 316,3 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych manganu występuje w punkcie o współrzędnych X = 409,9 Y = 289,2 m  i wynosi 0,11 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,0018 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej 
(Da-R)= 0,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń niklu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,25 | 380 | 260 | 5 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0048 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,08 | 340 | 360 | 5 | 1 | SSE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 260 m  i wynosi 0,25 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 360 m , wynosi 0,08 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,0048 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej 
(Da-R)= 0,018 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,25 | 409,9 | 289,2 | 5 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0042 | 392,9 | 316,3 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,06 | 315,3 | 335,9 | 5 | 1 | ESE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 409,9 Y = 289,2 m  i wynosi 0,25 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 315,3 Y = 335,9 m , wynosi 0,06 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,0042 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,018 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chromu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,49 | 380 | 260 | 5 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0093 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chromu występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 260 m  i wynosi 0,49 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,0093 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,49 | 409,9 | 289,2 | 5 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0082 | 392,9 | 316,3 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chromu występuje w punkcie o współrzędnych X = 409,9 Y = 289,2 m  i wynosi 0,49 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,0082 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń żelaza w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 380 | 260 | 5 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,012 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 100 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych żelaza występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 260 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,012 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 409,9 | 289,2 | 5 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,010 | 392,9 | 316,3 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 100 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych żelaza występuje w punkcie o współrzędnych X = 409,9 Y = 289,2 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,010 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,115 | 360 | 240 | 5 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0737 | 380 | 340 | 4 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 240 m  i wynosi 4,115 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 340 m , wynosi 0,0737 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X m | Y m | kryt. stan.r. | kryt. pręd.w. | kryt. kier.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,171 | 315,3 | 335,9 | 4 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0726 | 392,9 | 316,3 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 315,3 Y = 335,9 m  i wynosi 3,171 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 392,9 Y = 316,3 m , wynosi 0,0726 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej 
(Da-R)= 18 µg/m3.

Dane do obliczeń, wyniki oraz graficzny rozkład stężeń załączono do niniejszej karty informacyjnej.

9.2.11. Opis metod prognozowania

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu została wykonana 
z uwzględnieniem referencyjnych metod modelowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87), za pomocą pakietu "Operat FB" dla Windows. Dzięki niemu obliczono maksymalne stężenie chwilowe oraz średnioroczne wynikające z pracy poszczególnych emitorów.

Podstawą metodyki są dane do obliczeń poziomów substancji w powietrzu, między innymi informacje dotyczące:

- stanów równowagi atmosfery,

- pokrycia terenu (szorstkość),

- warunków meteorologicznych (róża wiatrów),

- aktualnego stanu jakości powietrza,

- położenia emitorów,

- parametrów emitorów.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi ochrony powietrza normowane są następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

- wartość odniesienia uśrednione dla 1 godziny D1 (µg /m3 ),

- wartość odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego Da (µg /m3).

Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest dotrzymana jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w ciągu roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Metodyka obliczeń została określona w rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87). W normach przyjęto równoległe dwie wartości dopuszczalne: wartości odniesienia uśrednione do 1 godziny i dla roku kalendarzowego. Obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej o skoku 20 m. W związku z brakiem wyższych niż parterowe budynków mieszkalnych lub biurowych, a także budynków żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów w odległości 10 x h od najwyższego emitora obliczenia wykonano wyłącznie na poziomie terenu z = 0 m.

## 9.3. Emisja oraz sposoby zagospodarowania odpadów

Sposób postępowania z odpadami jest określany między innymi w artykułach ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21 ze zm.).

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów 
lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 
	Wytwórca odpadów jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia ilościowej 
i jakościowej ewidencji odpadów.

Ewidencja ta powinna obejmować :

- karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karty przekazania odpadu.

Inwestor w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia zobowiązany będzie do przestrzegania normatywów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014  poz. 1973).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Wytwórca odpadów w myśl ustawy o odpadach zobowiązany jest do prawidłowej gospodarki odpadami, przez co rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami.

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji

Tabela 14   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas realizacji inwestycji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/czas budowy | Sposoby zagospodarowania odpadów | Sposoby magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie prac adaptacyjnych (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 3,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac montażowych |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancji niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady powstające w trakcie prac adaptacyjnych (zużyte sorbenty, czyściwa, odzież robocza) | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac montażowych |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady powstające w trakcie prac adaptacyjnych – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad zabezpieczony przed uszkodzeniem będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac montażowych |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania wykonane z papieru – worki, beczki, gilzy papierowe | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania wykonane tworzyw sztucznych – folia opakowaniowa, palety z tworzyw sztucznych, butelki, beczki | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Palety drewniane | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany luzem wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Opakowania z metali puszki, beczki, taśmy opakowaniowe | 8,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Zmieszane odpady opakowaniowe - odpady zbierane nieselektywnie | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Sorbenty, czyściwa, odzież robocza – nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. W 16 02 09 do 16 02 13* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac montażowych |

Odpady powstające podczas funkcjonowania inwestycji

Według przeprowadzonego rozpoznania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) i Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 Nr 0, poz.21 ze zm.) 
w ramach funkcjonowania instalacji występować będzie emisja  odpadów.

Tabela 15   Rodzaje i ilości odpadów, wytwarzane aktualnie w związku z eksploatacją instalacji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania i charakterystyka odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] | Miejsce i sposób magazynowania odpadu | Sposób postępowania z odpadem | Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpad powstają podczas procesów technologicznych. Podstawowy skład chemiczny: żelazo i stal (stop żelaza z węglem) | 5,00 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów , magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w betonową posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym pojemniku lub kontenerze | Odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od wielkości produkcji. Kontrola procesu produkcyjnego. Racjonalna gospodarka surowcami. Szkolenie pracowników. |
|  | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpad powstają podczas procesów spawania Podstawowy skład chemiczny: żelazo i stal (stop żelaza z węglem) | 5,00 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów , magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w betonową posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym pojemniku lub kontenerze | Odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od wielkości produkcji. Kontrola procesu produkcyjnego. Racjonalna gospodarka surowcami. Szkolenie pracowników. |
|  | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Odpad powstają podczas procesów technologicznych. Podstawowy skład chemiczny: żelazo i stal (stop żelaza z węglem) | 5,00 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów , magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w betonową posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym pojemniku lub kontenerze | Odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od wielkości produkcji. Kontrola procesu produkcyjnego. Racjonalna gospodarka surowcami. Szkolenie pracowników. |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad w postaci płynnej, powstający w wyniku okresowej wymiany oleju mineralnego z maszyn Podstawowy skład chemiczny: ciężkie destylaty hydrokrakingu ropy naftowej, cynku bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) Składniki powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zał. 4 ustawy o odpadach: aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne, węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione w inny sposób w załączniku Właściwości: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 działanie toksyczne na narządu docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne | 0,10 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad w postaci płynnej, powstający w wyniku okresowej wymiany oleju mineralnego z maszyn wykorzystywanych w instalacji Mieszanka zawierająca oleje mineralne. Olej mineralny ekstrat DMSO <3%, Właściwości fizyczne: Stan fizyczny: ciecz Zapach: typowy dla węglowodorów Gęstość: 0,89 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny; lepkość 150 mm/s Podstawowy skład chemiczny: Alkiloditiofosforan cynku, Kwas benzosulfonowy,C16- C24 pochodne alkarylowe, sole wapnia, dialkiloditiofosforan cynku, długołańcuchowy siarczek, organiczny amid molibdenowy Składniki powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zał. 4 ustawy o odpadach: aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne, węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione w inny sposób w załączniku Właściwości: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 działanie toksyczne na narządu docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne | 0,40 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. Regularna konserwacja maszyn i urządzeń. Zakup urządzeń lepszej jakości. |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Smary, stosowane do konserwacji maszyn i urządzeń Podstawowy skład chemiczny: Kwas fosforoditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr) , sole cynku, Kwas benzenosulfonowy, mono- C16-24 pochodne alkilowe, sole wapnia, Di,tert,bu- polisulfidy(2,4,4-trimetylopenten siarkowany Składniki powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zał. 4 ustawy o odpadach: aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne, węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione w inny sposób w załączniku Właściwości: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 działanie toksyczne na narządu docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne | 0,10 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. Regularna konserwacja maszyn i urządzeń. Zakup urządzeń lepszej jakości. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad występuje głównie jako 4-warstwowe worki papierowe i kartony. Opakowania z papieru: skład: celuloza, właściwości: dobra właściwość mechaniczna, mała masa, słabe przewodnictwo cieplne, łatwy do przerobu, mała odporność na czynniki zewnętrzne Odpad nie wykazuje właściwości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach | 5,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odrębnie odpadów innych niż niebezpieczne. | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad w formie opakowań powstający w magazynie Podstawowy skład chemiczny: Materiały składające się z polimerów syntetycznych (polietylen, polipropylen). Polietylen: polimer etenu. Symbol przemysłowy: (PE).Polietylen jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci Właściwości: są odporne na działania wody, gazów, temperatury; duża wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na działanie drobnoustrojów i mała masa Odpad nie wykazuje właściwości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r oraz składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach | 25,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Zużyte filtry w instalacjach, materiały filtracyjne oraz odzież robocza, zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi Podstawowy skład chemiczny: celuloza, włókna naturalne i sztuczne, pozostałości substancji niebezpiecznych Składniki powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zał. 4 ustawy o odpadach: substancje o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych Właściwości: HP1 wybuchowe, HP2 utleniające, HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 działanie toksyczne na narządu docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne | 5,00 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionemu przedsiębiorcy do odzysku, jeżeli nie będzie możliwości odzysku to przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do unieszkodliwiania. | Racjonalne użytkowanie odzieży roboczej, materiałów do wycierania oraz sorbentów. Regularna wymiana wkładów filtrujących |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpadem są zainstalowane świetlówki – lampy fluorescencyjne oraz lampy UV w celach oświetleniowych Podstawowy skład chemiczny: elastomery, plastomery, kwarc, rtęć Składniki powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zał. 4 ustawy o odpadach: rtęć, związki rtęci, Właściwości: HP5 działanie toksyczne na narządu docelowe (STOT) HP14 ekotoksyczne | 1,00 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionemu przedsiębiorcy do odzysku, jeżeli nie będzie możliwości odzysku to przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do unieszkodliwiania. | Dostosowanie się do zaleceń producenta dot. użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakup urządzeń wyższej jakości. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad powstaje z zepsutych i nie działających urządzeń pochodzących z instalacji Podstawowy skład chemiczny: elastomery, plastomery, kwarc, aluminium, cynk, cyna Właściwości: odpad nierozpuszczalny, odporny na działanie substancji chemicznych Odpad nie wykazuje właściwości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r oraz składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach | 2,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne. | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Dostosowanie się do zaleceń producenta dot. użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakup urządzeń wyższej jakości. |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Zużyte sorbenty i tkaniny do wycierania oraz odzież robocza nie zawierająca substancji niebezpiecznych Podstawowy skład chemiczny: głównie szmaty bawełniane (bawełna - miękkie włókno otaczające nasiona rośliny– bawełny (Gossypium), mające zastosowanie do wytwarzania miękkiej tkaniny. Charakteryzujące się dużą chłonnością. Właściwości zużytego czyściwa: zależne są od rodzaju substancji do wchłonięcia których zostało wykorzystane. Ubrania ochronne: zależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, jednakże ich właściwości zależne są od rodzaju substancji którymi zostały zabrudzone. Odpad nie wykazuje właściwości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r oraz składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach | 8,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne. | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Racjonalne użytkowanie odzieży roboczej, materiałów do wycierania oraz sorbentów. Regularna wymiana wkładów filtrujących. |

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Będzie miał również charakter wieloetapowego działania:

- minimalizacji powstających odpadów,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku,

- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Wszystkie odpady magazynowane będą w sposób selektywny, nie zagrażający środowisku.

Powstające odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom tj. takim, które uzyskały zezwolenia właściwych organów (marszałka, starosty) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie).

Odpady powstające podczas ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia

W przypadku działań związanych z rozbiórką przedmiotowego obiektu, należy spodziewać się  powstawania znacznych ilości typowych odpadów budowlanych, metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz odpadów zużytej infrastruktury technicznej.

Tabela 16   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas ewentualnej likwidacji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/czas likwidacji | Sposoby zagospodarowania odpadów | Sposoby magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancji niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (zużyte sorbenty, czyściwa, odzież robocza) | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad zabezpieczony przed uszkodzeniem będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania wykonane z papieru – worki, beczki, gilzy papierowe | 2,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania po materiałach budowlanych wykonane tworzyw sztucznych – folia opakowaniowa, palety z tworzyw sztucznych, butelki, beczki | 2,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Opakowania - palety drewniane | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany luzem wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Opakowania z metali – puszki, beczki, taśmy opakowaniowe | 8,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Zmieszane odpady opakowaniowe– odpady zbierane nieselektywnie | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (sorbenty, czyściwa, odzież robocza – nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. W 16 02 09 do 16 02 13* | Odpady powstające w trakcie prac rozbiórkowych i demontażu – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu – nie wykorzystana zaprawa, gruz betonowy | 20,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady powstające w trakcie robót budowlanych rozbiórkowych i demontażu – płytki ceramiczne, armatura sanitarna | 3,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu | 15,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu – elementy aluminiowe | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom budowlany – kawałki kształtowników, rury, druty, blachy, itp. | 30,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady metali powstające podczas prac rozbiórkowych i demontażu – mieszaniny metali trudne do rozseparowania | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu – odpadowe kable elektryczne | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu – wełna mineralna | 6,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady powstające podczas prac rozbiórkowych i demontażu – kawałki płyt gipsowo-kartonowych | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu | 30,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót związanych z likwidacją instalacji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawą o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 należy przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania  odpadów. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Prawidłowa prowadzona gospodarka odpadami oparta jest w pierwszej kolejności 
na minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, następnie na zgodnym z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów. Ostatnim etapem jest zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Na terenie inwestycji nie ma możliwości minimalizacji ilości powstających odpadów, odpady których powstania nie da się uniknąć będą zagospodarowywane w sposób zgodny 
z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21 ze zm.).

## 9.4. Źródła i poziomy hałasu

Do analizy rozprzestrzeniania się hałasu użyto programu LEQProfessional, którego algorytm obliczeń oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz o instrukcje ITB nr 308 oraz 338. Powyższa norma przedstawia matematycznie metody obliczania tłumienia hałasu w środowisku, aby można było przewidzieć poziom hałasu w pewnej odległości od źródła lub źródeł hałasu. Dzięki tej metodzie można przewidzieć ekwiwalentny ciągły poziom dźwięku A, przy uwzględnieniu warunków pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjęta jest zasada, że każde źródło jest punktowe tzn. każdy z jego wymiarów liniowych (wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji. Źródła liniowe oraz powierzchniowe są zastępowane źródłami punktowymi w następujący sposób:

- Źródła liniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lw – 	poziom mocy akustycznej całego źródła liniowego scharakteryzowany jako poziom mocy akustycznej LWA (dla krzywej korekcyjnej A) lub LW (dla poszczególnych pasm częstotliwości);

n – 	liczba odcinków, na które należy podzielić źródła liniowe;

- Źródła powierzchniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lwew – 	poziom dźwięku A wewnątrz hali w odległości ok. 1 metra od każdej ściany i dachu;

S – 	powierzchnia ściany/dachu;

R – 	wypadkowa izolacyjność akustyczna całej ściany/dachu przedstawiona jako RA, z uwzględnieniem elementów o różnej izolacyjności (np. drzwi, okna).

- Źródła ruchome czyli różnego rodzaju pojazdy, zazwyczaj poruszające się w sposób niezorganizowany również można zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku wg zasady:

Gdzie:

LWeqn – 	równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego);

LWn – 		poziom mocy akustycznej A danej operacji ruchowej;

ti – 	czas trwania danej operacji ruchowej ;

N – 	liczba operacji w sumarycznym czasie T;

T – 	czas oceny.

Rozpatrywane źródła hałasu są punktowymi, ruchomymi zamienionymi na punktowe. W analizie uwzględnia się również czynniki ekranujące hałas, zlokalizowane na terenie inwestycji oraz w najbliższym otoczeniu.

Program LEQProfessional w obliczeniach uwzględnia m.in.:

- odległość punktu emisji od źródła hałasu;

- wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze;

- kierunkowość źródła;

- tłumienie spowodowane rodzajem gruntu;

- odbicia od przeszkód;

- ekranowanie na napotkanych na drodze propagacji obiektach;

- wpływ zieleni;

- rodzaj gruntu;

oraz rozróżnia różnego typu źródła hałasu (liniowe, punktowe, powierzchniowe typu hala produkcyjna). Dokładność tej metody jest szacowana na 3 dB.

Aktem normującym akustyczne standardy jakości środowiska jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.).

W tabeli przedstawiono wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, gdzie:

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200),

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Tabela 17   Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikiem LAeq D i LAeq N, które te wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | A. Strefa ochrony „A” uzdrowiska B. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | A. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży C. Tereny domów opieki społecznej D. Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | A. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego B. Tereny zabudowy zagrodowej C. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe D. Tereny mieszkaniowo – usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Zakład zlokalizowany jest w Borku Wielkopolskim przy ul. Jeżewskiej 7, na terenie gminy Borek Wielkopolski, położonej w powiecie gostyńskim.

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane będzie na działce  o nr ew.73/54, obręb Borek Wielkopolski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr XIX/134/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”. Omawiany teren posiada funkcję 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Teren inwestycji naniesiony na załącznik do mpzp przedstawiono na poniższym rysunku.

Otoczenie działki, na której planowane jest przedsięwzięcie, stanowią:

- od północy – pola uprawne,

- od południa – droga asfaltowa, magazyny zbożowe,

- od wschodu – pola uprawne,

- od zachodu – gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Najbliższe tereny chronione przed hałasem znajdują się  w kierunku południowo zachodnim w odległości ok. 100 m i jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna położona na działce nr ewidencyjny 73/60 oraz w kierunku południowym w odległości ok. 130 m od granicy działki inwestycji i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona na działce ewidencyjnej nr 79.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U 2014, poz. 112 tj.. ) wartości dopuszczalne hałasu LAeqT dla najbliższego terenu chronionego akustycznie przyjęte zostały na poziomie 55 dB dla pory dnia tj. od 600 – 2200 dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym oraz 45 dB dla pory nocy (2200 – 600) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz na poziomie 50 dB dla pory dnia tj. od 600 – 2200 dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym oraz 40 dB dla pory nocy (2200 – 600) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Analiza hałasu

Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu właściwego klimatu akustycznego tam gdzie standardy akustyczne są niespełnione. Można to osiągnąć w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany poprzez zastosowanie indywidualnych zabezpieczeń.

Przeprowadzając analizę uciążliwości akustycznej przedsięwzięcia na środowisko:

- zinwentaryzowano źródła hałasu zakładu;

- określono parametry akustyczne źródeł hałasu;

- obliczono poziom równoważny A dźwięku dla hałasu pochodzącego od zakładu w siatce obliczeniowej;

- określono zasięg oddziaływania akustycznego zakładu;

- zinterpretowano rezultaty obliczeń w świetle wymogów administracyjnych;

na etapie eksploatacji.

Etap realizacji

Inwestycja będzie polegała na wdrożeniu procesu produkcji części rolniczych z wykorzystaniem warstw kompozytowych. W tym celu przewiduje się montaż instalacji do nakładania powłok metalicznych. Montaż będzie przeprowadzony wewnątrz budynku w związku z czym oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji będzie pomijalnie małe.

Etap eksploatacji

Źródła hałasu

Klimat akustyczny na terenie inwestycji jest wypadkową uciążliwości akustycznej generowanej przez wszystkie urządzenia funkcjonalnie związane z przedmiotowym zakładem.

Źródła emisji hałasu w przedmiotowym zakładzie można podzielić na grupy, w zależności od typu oraz miejsca, na związane z:

- ruchem środków transportu:

- samochodów osobowych

- samochodów ciężarowych

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji hałasu stanowią punktowe ruchome źródła hałasu. Pojazdy poruszać się będą w sposób zorganizowany, z różną częstotliwością w czasie.

Dla każdego punktu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według poniższego wzoru:

gdzie:  LAWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,

LAWn- poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako Lw,

ti- czas trwania operacji ruchowej,

T- czas oceny dla której oblicza się poziom równoważny.

Ze względu na fakt, iż w każdym punkcie drogi pojazdy mogą hamować, ruszać i jechać więc w dalszej części opracowania obliczono wartość wypadkową równoważnego poziomu mocy akustycznej wg. wzoru:

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

Do obliczeń przyjęto:

- pojazdy osobowe wjeżdżające bądź opuszczające teren przedsięwzięcia będą pokonywały trasę o średniej długości ok. 15 m. (średnia droga od wjazdu do miejsca parkingowego)

- natężenie ruchu pojazdów osobowych:

- w najbardziej niekorzystnej godzinie pory nocnej tj. pomiędzy godziną 5.00 a 6.00 rano na teren inwestycji wjedzie 10 pojazdów

- w najbardziej niekorzystnych 8 godzinach pory dziennej na teren inwestycji wjedzie i wyjedzie 10 pojazdów

- prędkość pojazdów lekkich i ciężkich 10 km/h,

- pojazdy ciężarowe będą poruszały się wyłącznie w porze dziennej.

- średnia droga pokonywana przez pojazdy ciężarowe od momentu wjazdu do wyjazdu z terenu inwestycji to ok. 165 m,

- natężenie ruchu pojazdów ciężarowych:

- w najbardziej niekorzystnych 8 godzinach pory dziennej na teren przedsięwzięcia wjadą i wyjadą 2 pojazdy

Tabela 18   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich w porze nocnej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti [s] | n | n*ti | LWA [dB] | LWAeqwyp [dB] | Ilość punktów zastępczych | LWAeqwyp/punkt [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 5 | 10 | 50 | 97 | 81,0 | 3 | 76 |
| Jazda po terenie | 5 |  | 50 | 94 |  |  |  |
| Hamowanie | 3 |  | 30 | 94 |  |  |  |

Tabela 19   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich w porze dziennej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti [s] | n | n*ti | LWA [dB] | LWAeqwyp [dB] | Ilość punktów zastępczych | LWAeqwyp/punkt [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 5*2 | 10 | 100 | 97 | 75 | 3 | 70 |
| Jazda po terenie | 11 |  | 110 | 94 |  |  |  |
| Hamowanie | 3*2 |  | 60 | 94 |  |  |  |

Tabela 20   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich w porze dziennej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti [s] | n | n*ti | LWA [dB] | LWAeqwyp [dB] | Ilość punktów zastępczych | LWAeqwyp/punkt [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 2*5 | 2 | 20 | 105 | 78 | 10 | 68 |
| Jazda po terenie | 59 |  | 118 | 100 |  |  |  |
| Hamowanie | 2*3 |  | 12 | 100 |  |  |  |

- pracą maszyn i urządzeń (zewnętrzne, punktowe źródła hałasu)

Na terenie inwestycji nie są i nie będą eksploatowane żadne istotne punktowe źródła hałasu zewnętrznego. Wszystkie urządzenia i maszyny w tym wentylatory stanowiskowe zlokalizowane sa wewnątrz hali produkcyjnej

- pracą źródeł kubaturowych

- hala produkcyjna

Wewnątrz hali produkcyjnej będą funkcjonowały następujące urządzenia:

- mikroskop metalograficzny,

- mały piec hartowniczy firmy Nabertherm: Moc 22 KW , Przestrzeń robocza (szer. x wys. x dług) 330 x 330 x 360mm.

- prasa hartownicza: siła docisku 18 ton, przestrzeń robocza (szer. x wys. x dług.) 800 x 600 x 650mm.

- maszyna do badań tribologicznych (ścierania) wykonana wg normy ASTM G65.

- frezarka CNC (x2) 3-osiowa firmy LAGUN.

Przyjęto, że poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia hali w odległości 1 m od przegród zewnętrznych wynosi LA=85 dB, co stanowi wartości dopuszczalną na stanowiskach pracy.

Przyjęcie takiego poziomu jednocześnie uwzględnia najbardziej niekorzystne warunki, gdyż ze względu na obudowanie procesów technologicznych szczelnie z płyt warstwowych i zastosowanie rozwiązań tłumiących drgania oraz hałas (np. odsunięcie i dylatowanie konstrukcji budynków,  zastosowanie przedsionków, itp.) w rzeczywistości wartość ta będzie wielokrotnie niższa.

Konstrukcja hali oparta jest o szkielet stalowy i płyty warstwowe o grubości ok. 8 cm na ścianach i 10 cm na dachu.

Do obliczeń przyjęto średnią wartości izolacyjności akustycznej ścian i dachu równą 25 dB co odpowiada izolacyjności ściany z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładzin z blach stalowych zgodnie z instrukcją ITB nr 338 / 2008 – Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.

W poniższej tabeli zostały ujęte istotne źródła hałasu oraz ich parametry, które zostały ujęte w analizie akustycznej.

Tabela 21   Inwentaryzacja istotnych źródeł hałasu

| Lp. | Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu | Informacje o pracy źródła hałasu | Lokalizacja źródła hałasu | Poziom mocy akustycznej [dB] | Czas oddziaływania źródła hałasu w ciągu [s] | Równoważny poziom mocy akustycznej [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 h pory dziennej | 1 h pory nocnej | Dla pory dziennej | Dla pory nocnej |
| 1 | SO | Manewry samochodów osobowych | Wg powyższych tabel, 3 punkty zastępcze | Drogi wewnętrzne | 97/94 | 270 | 130 | 75 70/punkt zast. | 81 76/punkt zast. |
| 2 | SC | Manewry samochodów ciężarowych | Wg powyższych tabel 10 punktów zastępczych | Drogi wewnętrzne | 105/100 | 150 | - | 78 68/punkt zast. | - |
| 3 | H1 | Hala produkcyjna | Izolacyjność ścian i stropów Ra = 25 dB | Centralna część działki po stronie południowej | 85* | 28800 | 3600 | 85* | 85* |

*-równoważny poziom dźwięku wewnątrz hali 1 m od przegród zewnętrznych

Podsumowanie

Celem sprawdzenia oddziaływania akustycznego przedmiotowej inwestycji na etapie eksploatacji wykonano analizę akustyczną w programie LEQProfessional wyliczając teoretyczne wartość równoważnego poziomu dźwięku w siatce obliczeniowej na wysokości 
4 m na poziomem terenu.

Wartość równoważnego poziomu hałasu panującego na granicach obszarów chronionych akustycznie położonych po stronie południowo - zachodniej i południowej  nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych po zrealizowaniu inwestycji, ponieważ wartości w punktach monitoringowych umieszczonych na granicy ww. terenów chronionych przed hałasem wynoszą:

| Punkt | Lokalizacja | Pora dzienna | Pora nocna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość obliczona dB | Wartość dopuszczalna db | Wartość obliczona dB | Wartość dopuszczalna db |
| P1 | Zabudowa wielorodzinna działka nr 73/60 | 36,6 | 55 | 36,6 | 45 |
| P2 | Zabudowa jednorodzinna działka nr 79 | 33,1 | 50 | 34,2 | 40 |

Dane wejściowe oraz wydruk mapy emisji został załączony do niniejszego opracowania.

Jak wynika z założeń projektowych, funkcjonowanie inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska, w związku z powyższym Inwestor nie przewiduje stosowania indywidualnych zabezpieczeń akustycznych redukujących emisję hałasu. Podsumowując nie występują obiektywne przesłanki do odmowy prowadzenia planowanej działalności w proponowanym zakresie i wariancie technologicznym ze względów ochrony przed hałasem.

# 10. 	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji stwierdza się brak możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

# 11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Do najbliżej położonych od przedsięwzięcia obszarów chronionych na mocy Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 t.j. ze zm.) należą obszary przedstawione w tabeli oraz na rysunkach poniżej:

Tabela 22 Obszary prawnie chronione w odległości 30 km od przedsięwzięcia

| REZERWATY |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Bodzewko | 10.57 |
| Czerwona Róża | 13.26 |
| Pępowo | 13.68 |
| Miranowo | 15.66 |
| Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym | 19.60 |
| Dębno nad Wartą | 24.79 |
| Baszków | 28.12 |
| Mszar Bogdaniec | 28.30 |
| Czmoń | 28.31 |
| Czeszewski Las | 29.66 |
| PARKI KRAJOBRAZOWE |
| Nazwa | [km] |
| Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego | 22.45 |
| Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy | 23.35 |
| Rogaliński Park Krajobrazowy | 24.68 |
| PARKI NARODOWE |
| Nazwa | [km] |
| Brak |
| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |
| Nazwa | [km] |
| Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra | 1.47 |
| Szwajcaria Żerkowska | 21.62 |
| Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy | 25.18 |
| ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE |
| Nazwa | [km] |
| Łęgi Mechlińskie | 20.20 |
| NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY |
| Nazwa | [km] |
| Ostoja Rogalińska PLB300017 | 19.11 |
| Dolina Środkowej Warty PLB300002 | 21.57 |
| Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 | 25.71 |
| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |
| Nazwa | [km] |
| Rogalińska Dolina Warty PLH300012 | 19.11 |
| Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 | 21.62 |
| Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 | 25.71 |
| Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 | 29.01 |
| UŻYTEK EKOLOGICZNY |
| Nazwa | [km] |
| Łąka w dolinie rzeki Orli | 18.87 |
| Przy Białym Gościńcu | 20.48 |
| Stara Warta | 21.03 |
| Starorzecza w Łęgu | 21.29 |
| Przesmyk | 21.60 |
| Łokcie I | 21.66 |
| Samotnie | 21.79 |
| Łokcie II | 21.79 |
| Żurawiec | 22.01 |
| Kocanki | 23.50 |
| Bagienko | 23.58 |
| Żabie oczka | 25.59 |
| Chmielniki | 25.66 |
| Jeziorko | 26.07 |
| Łąka Jouanne´a | 26.42 |
| Bobrzysko | 27.20 |
| Żowiniec | 27.87 |
| Potop | 27.90 |
| Pasieka | 28.76 |
| Łąka w dolinie rzeki Orli | 18.87 |
| Przy Białym Gościńcu | 20.48 |
| Stara Warta | 21.03 |
| Starorzecza w Łęgu | 21.29 |
| Przesmyk | 21.60 |
| Łokcie I | 21.66 |
| Samotnie | 21.79 |
| Łokcie II | 21.79 |
| Żurawiec | 22.01 |
| Kocanki | 23.50 |
| Bagienko | 23.58 |
| Żabie oczka | 25.59 |
| Chmielniki | 25.66 |
| Jeziorko | 26.07 |
| Łąka Jouanne´a | 26.42 |
| Bobrzysko | 27.20 |
| Żowiniec | 27.87 |
| Potop | 27.90 |
| Pasieka | 28.76 |

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ryc. 6  Rezerwaty przyrody w pobliżu planowanej inwestycji

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 7  Parki krajobrazowe w pobliżu planowanej inwestycji

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 8 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszarów chronionego krajobrazu

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 9 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 10 Lokalizacja przedsięwzięcia względem granic Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami prawnie chronionymi.

Do najbliżej położonych obszarów Natura 2000 należą:

- Obszar Specjalnej Ochrony – Ostoja Rogalińska

- Specjalny Obszar Ochrony – Rogalińska Dolina Warty

Obszar Specjalnej Ochrony Ostoja Rogalińska

Obszar, położony na południe od Poznania, obejmuje dwie części o odmiennym krajobrazie. Jego północnozachodnia część to fragment Pojezierza Poznańskiego, z silnie pofałdowanym krajobrazem oraz licznymi wzgórzami morenowymi, wałami ozów, rynnami polodowcowymi i jeziorami. Tu znajduje się najwyższe wzniesienie na terenie Ostoi Rogalińskiej – Osowa Góra (132 m n.p.m.). Największym jeziorem jest natomiast Jezioro Łódzko-Dymaczewskie (120 ha). Południowowschodnia część obszaru obejmuje natomiast fragment doliny Warty i tereny przyległe. W dolinie Warty, która zachowała naturalne, meandrujące koryto, na przemian występują zwężenia, mające charakter przełomów oraz rozszerzenia z rozległymi obszarami łąk zalewowych i licznymi starorzeczami. Znaczną część powierzchni omawianego obszaru zajmują lasy, tworzące kilka odrębnych kompleksów. Wśród zbiorowisk leśnych dominują bory sosnowe, znaczne powierzchnie zajmują także bory mieszane i grądy. W obniżeniach, na mniejszych powierzchniach, występują olsy oraz cenne zbiorowiska nadrzecznych łęgów. Osobliwością na skalę krajową jest skupisko kilkuset starych dębów rosnących na nadwarciańskich łąkach w okolicach Rogalina. Obszar Ostoi Rogalińskiej niemal dokładnie pokrywa się z terenem dwóch sąsiadującymi ze sobą siedliskowych obszarów Natura 2000: Rogalińska Dolina Warty PLH300012 (14 753,6 ha) i Ostoja Wielkopolska PLH300010 (8427,1 ha). W granicach obszaru znalazły się w całości Wielkopolski Park Narodowy (7584,90 ha) i Rogaliński Park Krajobrazowy (12 750 ha), 2 rezerwaty przyrody: „Goździk siny w Grzybnie” (16,60 ha) i „Krajkowo” (159,19 ha) oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi Mchelińskie” (780,98 ha). Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w Ostoi Rogalińskiej sprzyja naturalny charakter odcinka doliny Warty stanowiącego jej główną oś, obecność towarzyszących dolinie rzeki kompleksów leśnych i starych drzew, prowadzona na użytkach zielonych ekstensywna gospodarka łąkarska oraz urozmaicony pofałdowany krajobraz i wiążąca się z nim różnorodność siedliskowa. Do największych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk na omawianym obszarze należą: stale rosnąca presja turystyczna, związana z bliskością aglomeracji poznańskiej, zabudowywanie terenów otwartych na obrzeżach obszaru, nadmierna penetracja siedlisk ptaków przez ludzi i zwierzęta domowe oraz zaprzestanie użytkowania rolniczego łąk i pastwisk, bądź ich zalesianie lub zamiana w pola orne.

Ostoja Rogalińska jest jedną z większych w kraju ostoi lęgowych dzięcioła średniego Dendrocopos medius (100– 150 par lęgowych, blisko 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) oraz ważną ostoją lęgową ptaków drapieżnych – gniazdują tu 4 rzadkie gatunki tych ptaków umieszczone w polskiej Czerwonej Księdze zwierząt. Na uwagę zasługuje stosunkowo znaczna liczebność tutejszych populacji lęgowych kani czarnej Milvus migrans (3–4 pary lęgowe, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kani rudej Milvus milvus (4–7 par lęgowych, blisko 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i rybitwy czarnej Chlidonias niger (40 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Ostoja Rogalińska leży w obrębie korytarza ekologicznego wiodącego wzdłuż doliny Warty. Podczas migracji na terenie obszaru gromadzą się stada gęsi białoczelnej Anser albifrons (do 7000 osobników) i gęsi zbożowej Anser fabalis (do 4000 osobników). Ten ostatni gatunek, a także inne gatunki blaszkodziobych, licznie zimują na wchodzącym w obręb omawianego obszaru odcinku doliny Warty.

Specjalny Obszar Ochrony Rogalińska Dolina Warty

Rogalińska Dolina Warty obejmuje obszar pradoliny Warty na południe od Poznania, z licznymi starorzeczami i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. Ostoja w większości położona jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Prawie połowę powierzchni pokrywają lasy, głównie iglaste i mieszane. Ponad jedną trzecią ostoi zajmują siedliska rolnicze, mniej jest łąk i zarośli (18%). Obszar jest słynny z grupy ponad tysiąca starych dębów o obwodach pnia od 2 do 9,5 m, z których najstarsze mają kilkaset lat. Na obszarze występuje 10 rodzajów cennych siedlisk, z czego największe pokrycie mają: łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe, łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska alkaliczne. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, z czego największe znaczenie mają bezkręgowce: pachnąca dębowa 
i kozioróg dębosz. Ze ssaków wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. Mimo że obszar nie jest obszarem ptasim a siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, min. bocian biały, bocian czarny, żuraw. Główne zagrożenia dla obszaru to zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód i eutrofizacja, wycinanie lasów łęgowych. Mniej istotne to zarzucanie pasterstwa, odpady z gospodarstw domowych, międzygatunkowe interakcje wśród roślin.

## 11.1. Wycinka drzew

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie wymaganee usunięci drzew lub krzewów.

## 11.2. Wpływ planowanej inwestycji na obszary chronione i na bioróżnorodność

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami prawnie chronionymi, wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

Ponadto obiekt nie jest zlokalizowany w obrębie obszaru Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują  siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin 
i zwierząt.

Realizacja przedsięwzięcia ze względu na swój charakter nie wymaga kompensacji przyrodniczej rozumianej jako wyrównanie strat dokonanych w środowisku, przez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru.

Analizując lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na przyrodę najbliżej zlokalizowanych obszarów podlegających ochronie prawnej.

# 12. Informacja o dofinansowaniu

Inwestor będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych 
w ramach programu operacyjnego  „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020”.

# 13. Załączniki

# Footnotes

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_Kaliska

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50.000 z objaśnieniami, arkusz Gostyń (0581), Państwowy Instytut Geologiczny, PG „Proxima” S.A. we Wrocławiu, 2002;

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50.000 z objaśnieniami, arkusz Jaraczewo (0582), Państwowy Instytut Geologiczny, PG „Proxima” S.A. we Wrocławiu, 2002;

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50.000 z objaśnieniami, arkusz „581 – Gostyń (M-33-11-A)”, Państwowy Instytut Geologiczny, PG „Proxima” S.A. we Wrocławiu, 1998;

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50.000 z objaśnieniami, arkusz „582 – Jaraczewo (M-33-11-B)”, Państwowy Instytut Geologiczny, PG „Proxima” S.A. we Wrocławiu, 1998

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko budowa kompleksowej biogazowni do produkcji biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny 
i ciepło w kogeneracji o mocy 1,4 Mwel, CAD-Projekt sp. z o.o., ul. Kwiatów Polskich 26, 71 - 499 Szczecin, 2012

natura2000.gdos.gov.pl

http://ine.eko.org.pl/